УДК 681.3

В книге рассмотрены программные и аппаратные особенности персонального компьютера Правец-8А. Описаны встроенные устройства ВВода-ВыВода, организация системной и дополнительной памяти, работа в режиме монитора. Отдельные главы посвящены подпрограммам программы МОНИТОР, командам резидентного интерпретатора языка БЕЙСИК и устройству компьютера. Особое внимание уделено различиям меЖду персональным компьютером ПраВец-8А и компьютерами ПраВец-82 и ПраВец-8М. В приложениях даны набор инструкций и методы адресации микропроцессора СМ630, входные точки программы МОНИТОР, адреса программно управляемых ключей, таблицы кодоВ клавиатуры, а также и другие сВе-дения, необходимые пользователю при работе на компьютере.

Книга рассчитана на широкий круг специалистов В раз-личных областях, использующих персональные компьютеры и имеющих определенный опыт в программировании на языке БЕЙСИК.

Перевод сделан по изданию:

Петър Димитров Петров, Персонален компютър Правец-8А Архитектура, организация, програмно осигуряване ДърЖавно издателство "Техника", София, 1989

© Петр Димитров Петров, 1989

© Станка Неделчева Петрова,

Галина Николаевна Павлова, перевод, 1989

с/о Jusautor, Sofia

681

Введение

Развитие элементной и технологической базы производства персональных компьютеров Комбинатом микропроцессорной техники (КМПТ) в г.Правец привело к появлению нового представителя семейства 8-разрядных персональных компьютеров Правец. Вслед за Правец-82 (1983г.) и Правец-8М (1986г.) в конце 1987г. было налажено производство и персонального компьютера Правец-8А.

В то время как различие между Правец-82 и Правец-8М в основном было количественным и заключалось в объединении модулей 16К DRAM и СР/М с системной платой компьютера, Правец-8А отличается и количественно, и качественно от своих предшественников. Правец-8А - универсальный 8-разрядный персональный компьютер, предназначенный для индивидуального пользования специалистами различных профессий и квалификации. Для его работы не требуются особые климатические условия, питание - от однофазной сети с напряжением 220 V, а небольшие размеры позволяют его установку на любом рабочем месте. В основе новой архитектуры компьютера лежит микропроцессор СМ630 (аналог 6502) и комплект специализированных интегральных схем с большой степенью интеграции СМ631, СМ632 и СМ633. Это позволяет организовать расширение оперативной памяти по страницам в 64 Кбайт. Прямым результатом этого являются новые текстовые и графические режимы с удвоенной разрешающей способностью по горизонтали: ТЕКСТ80 - текстовое изображение в формате 80 символов х 24 строки, ГР80 - графический режим с удвоенной низкой разрешающей способностью в формате 80x48 элементов 16-и цветов и ГР560 - графический режим с удвоенной высокой разрешающей способностью в формате 560x192 элементов 16-и цветов.

Новинкой являются и аппаратные средства поддержки 8-6и-товой кодовой таблицы. Одновременно с изменениями в резидентном и системном программном обеспечении они создают условия для поддержки набора символов, включающего заглавные и строчные буквы кириллицы и латиницы, цифры от 0 до 9, специальные и управляющие символы. Расширены и возможности резидентного программного обеспечения. В управляющей программе МОНИТОР добавлены программа МИНИАССЕМБЛЕР и функции поиска байта или последовательности байтов в памяти, преобразования чисел из десятичного в шестнадцатеричный код и наоборот. Добавлена также и подпрограмма, обслуживающая экран в режиме ТЕКСТ80. В резидентный интерпретатор БЕЙСИКа включены новые команды. Созданы условия для работы с шестнадцатиричными константами. В конструктивном отношении интерес представляют комбинация модулей, посредством которых

3

можно расширять оперативную память компьютера до 1080 Кбайт, и новая клавиатура, предлагающая три различных стандарта расположения символов кириллицы на наборном поле: первый из них соответствует болгарскому стандарту (БДС), второй -ГОСТу, а третий совпадает с размещением в предыдущих моделях и известен как стандарт типа QWERTY. Независимо от качественно новых возможностей, Правец-8А сохраняет полную программную и аппаратную совместимость с Правец-82 и Правец-8М. Это позволяет использовать часть дополнительных модулей и почти все существующие программы для работы на новом компьютере.

В книге описаны аппаратные и программные возможности персонального компьютера Правец-8А. Она предназначена для программистов, конструкторов дополнительных модулей управления устройствами ввода-вывода, а также для всех пользователей, которые желают полноценно использовать богатые возможности нового компьютера.

4

Глава 1. Основные сведения

1.1. Технические характеристики

В основе расширения возможностей персонального компьютера Правец-8А по сравнению с Правец-82 и Правец-8М лежит новая организация памяти, новые программно управляемые ключи и средства ввода восьмого значащего бита с клавиатуры. Эти дополнительные возможности являются результатом изменений в архитектуре компьютера, влияющие на все его основные характеристики (см. табл. 1.1).

Среди улучшенных технических характеристик персонального компьютера Правец-8А первое место занимает увеличенный объем оперативной памяти. Несмотря на то, что системная (основная) плата оперативной памяти содержит только 64 Кбайт (как и у Правец-8М), в архитектуре компьютера предусмотрены аппаратные средства, обеспечивающие вдвое больший объем оперативной памяти. Это, в сочетании со страничной организацией дополнительной памяти, создает условия для еще большего увеличения объема памяти. Примером подобного решения может служить комбинация модулей 128/512К RAM и RAM PLUS, которые в дальнейшем упоминаются под общим наименованием МЕГАРАМ. Посредством использования различных комбинаций элементов памяти с организацией 64К х 1 или 256К х1 (ИС типа 4164 или типа 41256) эти модули позволяют увеличить общий объем оперативной памяти до 1080 Кбайт.

Новая архитектура компьютера Правец-8А позволяет поддерживать и больший объем постоянной памяти (см. табл. 1.1), что, со своей стороны, позволяет внести существенные изменения в резидентное программное обеспечение. Программа МОНИТОР полностью переделана. В новом варианте она находится не только в области $F800-$FFFF, но занимает и часть области $C100-$CFFF. Часть подпрограмм переделана, добавлено также много новых подпрограмм. Изменения в основном направлены на обеспечение программной поддержки обмена с клавиатурой - при работе с 8-битовой кодовой таблицей, с экраном - при работе в режиме ТЕКСТ80 и на упрощение передачи блоков данных из основной в дополнительную память и обратно. Созданы условия и для передачи управления между программными сегментами, расположенными в основной и дополнительной памяти.

Резидентный интерпретатор языка БЕЙСИК тоже был существенно изменен; наиболее существенным изменением является появившаяся возможность работы с8-битовой кодовой таблицей. Добавлены команды SETMOD, LINE INPUT и CONV. Созданы условия    для    работы    с    шестнадцатедичными    константами.

5

непосредственного преобразования десятичных чисел в шест-надцатеричные и наоборот, а также для имитирования оператора PRINT USING при работе с числовыми выражениями. Следует также отметить, что новая версия резидентного БЕЙСИКа, работая с 8-битовым кодом, воспринимает команды, заданные строчными буквами.

Аппаратные и программные средства, обеспечивающие ввод и обработку восьмого значащего бита с клавиатуры, предоставили возможность для работы с кодовой таблицей, включающей 256 символов. Это позволило закодировать два полных алфавитных набора. В рассматриваемом компьютре реализованы полные наборы кириллицы и латиницы, но в принципе возможно (например для нужд образования) вместо строчных букв латиницы ввести буквы греческой азбуки.

Таблица  7.7

Технические характеристики компьютеров семейства Правец

| Параметр | Правец-82 | Правец-8М | Правец-8А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 .Микропроцессор-. |  |  |  |  |
| - основной | 6502 | 6502 | СМ630 |  |
| - сопроцессор | Z80 | Z80 | Z801 |  |
| 2.Оперативная память: |  |  |  |  |
| - на системной плате | 48К | 64К | 64К |  |
| - расширение памяти |  |  |  |  |
| страницами по 16 Кбайт | да | да | да |  |
| страницами по 64 Кбайт | нет | нет | да |  |
| - существующие модули для |  |  |  |  |
| расширения памяти | 128К | 128К | 1024К |  |
| 3.Постоянная память | 12К | 12К | 16К |  |
| 4.Режимы изображения: |  |  |  |  |
| - ТЕКСТ40: 40x24 символов | да | да | Аа„ |  |
| - ТЕКСТ80: 80x24 символов | нет" | нет | 2 да |  |
| - ГР40: 40x48 элементов в |  |  |  |  |
| одном из 16-и возможных |  |  |  |  |
| цветов каждый | да | да | да |  |
| - ГР80: 80x48 элементов в |  |  |  |  |
| одном из 16-и возможных |  |  |  |  |
| цветов каждый | нет | нет | 2,3 да |  |
| - ГР280: 280x192 элемента |  |  |  |  |
| в одном из 8-и возможных |  |  |  |  |
| цветов каждый | да | да | да |  |

6

Таблица 1.1 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ГР560: 560x192 элемента в одном из 16-и возможных цветов каждый | нет | нет | да2'3 |  |
| - СМ40/40 | да | да | Да4 |  |
| - СМ280/40 | да | да | 4 да |  |
| - СМ80/80 | нет | нет | да2,3,4 |  |
| - СМ560/80 | нет | нет | 2,3,4 да |  |
| 5.Режимы работы: - 7-битовая кодовая таблица - заглавных букв кириллицы и латиницы | да | да | да |  |
| - 8-битовая кодовая таблица - строчных и заглавных букв кириллицы и латиницы | нет | нет | Да |  |
| 6.Клавиатура: |  |  |  |  |
| - размещение QWERTY | да | да | да |  |
| - размещение по БДС | нет | нет | да |  |
| - размещение по ГОСТу | нет | нет | да |  |
| - Функциональные клавиши | нет | нет | 2 |  |
| 7.Резидентное программное обеспечение: |  |  |  |  |
| - программа МОНИТОР | стандартный | стандартный | расширенный 5 |  |
| - программа МИНИАССЕМБЛЕР | нет | нет | да |  |
| - интерпретатор БЕИСИКа | стандартный | стандартный | расширенный 5 |  |
| 8.Операционные системы: - ДОС 3.3 | да | да | да |  |
| - ПроДОС | Аа. | да | Да. |  |
| - СР/М | 1 да | да | 1 да |  |
| - USCD | да | да | да | ■ |
| 9.Работа с языками высокого | да | да | да |  |
| уровня |  |  |  |  |
| 10.Работа с кассетофоном | да | да | нет |  |

1 „

С дополнительным модулем СР/М. С дополнительной памятью.

Резидентным   программным   обеспечением   не  поддерживается.   Архитектура компьютера  допускает   работу  в   таком  режиме,   но для  более  эффективного  его

7

использования необходимы специализированные программы.

Имена    режимов    смешанного   изображения    образуются    как    комбинация разрешающей способности графического и формата текстового изображения.

Термин "расширенный" означает, что соответствующая версия программы МОНИТОР и соответствующий интерпретатор БЕЙСИКа содержат дополнительные команды. Его нельзя путать с типом интерпретатора - ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЙ БЕЙСИК (целочисленная арифметика) или РАСШИРЕННЫЙ БЕЙСИК (арифметика с плавающей запятой и графический режим с высокой разрешающей способностью).

1.2. Основная конфигурация

Персональный компьютер Правец-8А реализован на одной плате. В нем использована большая часть конструкторских решений, утвержденных в процессе производства персонального компьютера Правец-8М. Подобно другим компьютерам семейства Правец, он тоже оформлен в виде самостоятельного устройства, называемого системным устройством. В него входят системная плата, электродинамик, клавиатура и блок питания. К нему подключается монохромный видеомонитор. Вместе они составляют так называемую минимальную конфигурацию. Однако такой конфигурации совсем недостаточно для реализации большей части возможностей, заложенных в компьютере, и поэтому он не выпускается в таком виде. Комбинатом микропроцессорной техники в г. Правец выпускается конфигурация, к которой добавлен модуль МЕГАРАМ, содержащий не менее 128 Кбайт дополнительной оперативной памяти и контроллер для двух накопителей на гибких магнитных дисках (НГМД или мини-флоппидисковые устройства) и которая отождествляется с Правец-8А в этой книге. Персональный компьютер Правец-8А в такой конфигурации уже позволяет:

-работу с программами МОНИТОР и МИНИАССЕМБЛЕР для создания и выполнения программ на машинном языке микропроцессора СМ630;

-создание, редактирование и выполнение программ на БЕЙСИКе;

- загрузку, архивирование (сохранение) и запуск программ с дисковых устройств под управлением некоторых операционных систем.

Устройство компьютера, с точки зрения аппаратной части, рассмотрено более подробно в гл. 7, а здесь даны только сведения, необходимые для первоначального знакомства с ним. На рис.1.1 дана упрощенная функциональная схема системной платы. По сути дела это функционально завершенный компьютер, состоящий из микропроцессора, постоянной и оперативной памяти, схем управления обменом между устройством ввода (клавиатура)

8

и устройством вывода (видеомонитор), разъемов для дополнительных устройств и т.д.

Рис.1.1. Упрощенная функциональная схема системной платы Пра6ец-8А

1 - схема генерирования тактовых и синхронизирующих сигналов; 2 - микропроцессор; 3 - буфер данных; h - схема управления памятью; 5 - схема управления встроенными устройствами ввода-вывода; 6 - постоянная память; 7 -оперативная память; 8 - схемы управления клавиатурой; 9

- буфер видеоданных; 10 - схема генерирования видеосигнала; 11 - разъемы для интерфейсных модулей (Х1-Х7); 12

- дополнительный разъем для расширения памяти (Х0)

9

Рис.1.2. МонтаЖная схема системной платы персонального компьютера Пра6ец-8А

10

На рис. 1.2 приведена монтажная схема системной платы. На ней показаны расположение и нумерация разъемов для подключения дополнительных модулей (Х0-Х7), клавиатуры (Х13), видеомонитора (Х8-Х10 и Х14, Х15) и электродинамика (Х12).

Правец-8А выпускается с двумя различными типами клавиатур. Оба, в зависимости от режима работы компьютера, работают с 7- или 8-битовои кодовой таблицей. В первом случае используются клавиши с электромагнитными контактами. Схема размещения клавиш приведена на рис. 1.3. По механической конструкции, размещению клавиш и схемному решению эта клавиатура не отличается существенно от клавиатуры Правец-8М.

В клавиатуре второго типа используются клавиши на базе токопроводящей резины. Эта клавиатура лучше с точки зрения внешнего оформления и имеет другое схемное решение. Размещение клавиш для латиницы - QWERTY, специальные символы расположены как и в Правец-16, а для кириллицы предусмотрено три различных размещения: одно основное - согласно болгарскому стандарту для пишущих машинок (рис. 1.4) и два вспомогательных - QWERTY и согласно ГОСТу для пишущих машинок.

Видеомонитор монохромный. К разъему подключается посредством коаксиального кабеля. Разъем находится на задней панели компьютера. Посредством дополнительного модуля (модуль RGB или модуль RGB][) к компьютеру можно подключить и RGB-монитор для цветного изображения.

1.3. Включение дополнительных модулей

Персональный компьютер Правец-8А является открытой системой. В нее можно добавлять различные устройства, т.е. изменять конфигурацию в зависимости от конкретных приложений. Для этой цели предусмотрено восемь разъемов, посредством которых подключаются модули различного предназначения. Разъемы пронумерованы от ХО до Х7 (см. рис. 1.2) и в значительной степени равнозначны. Исключение составляет разъем ХО, которому нет аналога в Правец-82 и Правец-8М. К нему подведена внутренняя шина данных, шина видеоданных, мультиплексированные адреса и ряд других сигналов, управляющих внутренним обменом в компьютере. Предназначение разъема ХО тесно связано с новыми архитектурными решениями в Правец-8А. Образно выражаясь, он является "окном" к шинам внутреннего обмена в компьютере и на данном этапе используется исключительно модулями расширения памяти, как, например, МЕГАРАМ. Возможна также      разработка      специализированных      комбинированных

11

Рис.1.3.  Клавиатура  с  микрокомпьютерным  размещением кириллицы

12

Рис.1.4.  Клавиатура с размещением кириллицы согласно болгорскому стандарту для пишущей машинки

13

модулей расширения памяти и управления RGB-монитором,  которые и подкл ючаются через разъем ХО.

Разъемы с Х1 до Х6 и частично Х7 равноценны в том смысле, что на их выводах имеются одни и те же сигналы. Независимо от этого, при работе с некоторыми прикладными программами и операционными системами (USCD, СР/М) предъявляются строгие требования к позиции подключения дополнительных модулей. Если в конкретной программе, которой вы пользуетесь или создаете, нет специальных требований к конфигурации компьютера, имейте в виду следующее:

-	контроллер дисковых устройств подключается к разъему Х6;
-контроллер управления печатающим устройством по парал-

л ел ьному интерфейсу - к разъему Х1;

- последовательный интерфейс - к разъему Х2, если разъем Х1 занят, и к разъему Х1, если он свободен;

- модуль СР/М - к разъему Х4 или Х5;

-если в компьютере имеется модуль RGB или модуль RGB][, то он обязательно должен подключаться к разъему Х7.

При наличии модуля расширения памяти МЕГАРАМ разъем ХЗ -неиспользуемый, но, в принципе, к нему можно подключить модуль расширения формата изображения, например, модуль получения текстового изображения в формате 80 символов в строке.

1.4. Аппаратная и программная совместимость Правец-8А с Правец-82 и Правец-8М

Сравнение схемных и программных характеристик персональных компьютеров семейства Правец позволяет сделать следующие выводы:

1. Все программы, созданные для персональных компьютеров Правец-82 и Правец-8М, могут выполняться и на компьютере Правец-8А. Это действительно так, поскольку и резидентное программное обеспечение (программа МОНИТОР и интерпретатор БЕЙСИКа), и аппаратные средства управления компьютером в различных режимах его работы (в частности, программно управляемые ключи) компьютеров Правец-82 и Правец-8М являются подмножеством соответствующих для компьютера Правец-8А. Единственным исключением являются программы, работающие с кассетофоном.

Стремление достичь полной программной совместимости персонального компьютера Правец-8А с компьютерами Правец-82 и Правец-8М нашло свое отражение и в его схемном решении. Созданы условия для работы в двух различных режимах - MODE0 и MODE1, которые устанавливаются программно введением новой

14

команды БЕЙСИКа - S.ETMOD.

При включении компьютера, при "теплом"(инициализация) и при "принудительном холодном"(перезапуск) запуске он устанавливается в режим MODE0. В этом режиме компьютер работает с 7-битовой кодовой таблицей и программно полностью совместим с компьютерами Правец-82 и Правец-8М. В режиме MODE1 Правец-8А работает с 8-битовои кодовой таблицей.

Программы, использующие специфические характеристики компьютера Правец-8А, в любом из двух режимов работы не могут выполняться на компьютерах Правец-82 и Правец-8М, главным образом из-за того, что они используют расширенные возможности, которые предлагает дополнительная оперативная память, дополнительные программно управляемые ключи, новые команды БЕЙСИКа, новые подпрограммы программы МОНИТОР и т.д.

2. Почти все существующие модули, предназначенные для работы с компьютерами Правец-82 и Правец-8М, могут использоваться и с компьютером Правец-8А. Здесь исключений значительно больше. Они объясняются не столько архитектурными, сколько конструктивными различиями компьютеров. По той или иной причине модули 16К DRAM, 128K RAM и VIDEOCARD80 не могут быть использованы в Правец-8А. Использование модуля GPIB нецелесообразно, поскольку он подключается через разъем ХЗ.

Модули, разработанные для компьютера Правец-8А, за исключением тех, которые предназначены для подключения к разъему ХО, можно использовать и в компьютерах Правец-82 и Правец-8М.

15

Глава 2. Встроенные устройства ввода-вывода

Как в персональных компьютерах Правец-82 и Правец-8М, так и в персональном компьютере Правец-8А устройства ввода-вывода условно делятся на встроенные и внешние. К встроенным устройствам ввода-вывода относятся клавиатура, схемы гене-рирования видеоизображения, электродинамик. и устройства ввода аналоговой и цифровой и вывода цифровой информации.

С точки зрения программиста, программное управление встроенными устройствами ввода-вывода на самом низком уровне (машинный язык или АССЕМБЛЕР) осуществляется при обращении программы к определенным ячейкам памяти.

В этой главе описаны функции и возможности встроенных устройств ввода-вывода. Рассмотрен также способ их обслуживания программным обеспечением. Приведены адреса ячеек, имеющих отношение к управлению устройствами ввода-вывода, а также адреса программно управляемых ключей.

2.1. Клавиатура

Основным устройством ввода-вывода персонального компьютера Правец-8А является клавиатура. Как уже упоминалось, компьютер производится с двумя различными клавиатурами (см. рис. 1.3 и 1.4). Они различаются по схеме размещения, конструкции, а также по схемной реализации, но функционально абсолютно равнозначны. Единственным различием, имеющим значение для пользователя, является схема размещения клавиш для обоих алфавитов и, соответственно, коды, генерируемые различными клавишами. Эти коды различны при работе с 7- и 8-битовой кодовой таблицей (см. приложение 8). Клавиатура с QWERTY-размещением букв кириллицы более близка к клавиатурам компьютеров Правец-82 и Правец-8М. К более существенным различиям можно отнести:

1. Кодовые   таблицы.   В   зависимости   от   режима   работы компьютера клавиатура генерирует 7- или 8-битовый  код (см.

16

табл. 2.1 и 2.2). Наименования управляющих символов, указанные в этих таблицах, используются и большими вычислительными машинами (см. табл. 2.3), в которых они тесно связаны с обменом информацией с устройствами ввода-вывода, в частности, с телетайпами. Именно поэтому эти наименования не всегда полностью отвечают смыслу, вкладываемому в них при работе на персональном компьютере.

Таблица 2.1

Семибитовая кодовая таблица

|  | $80 | $90 | $A0 | $B0 | $C0 | $D0 | $E0 | $F0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 |
| $0 ( 0) | NUL | DLE |  | 0 | a | P | Ю | П |
| $1(1) | SOH | DC1 | I | 1 | A | Q | A | Я |
| $2 ( 2) | STX | DC2 | и | 2 | в | R | Б | р |
| $3 ( 3) | ЕТХ | DC3 | # | 3 | с | S | Ц | с |
| $4 ( 4) | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | Д | т |
| $5 ( 5) | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | E | У |
| $6 ( 6) | АСК | SYN | & | 6 | F | V | 9 | ж |
| $7 ( 7) | BEL | ETB | ' | 7 | G | w | Г | в |
| $8 ( 8) | BS | CAN | ( | 8 | H | X | X | ь |
| $9 ( 9) | НТ | EM | ) | 9 | I | Y | И | ъ |
| $А (10) | LF | SUB | * |  | J | Z | Й | 3 |
| $В (11) | VT | ESC | + | ; | К | [ | к | ш |
| $С (12) | FF | FS | , | < | L | \ | Л | э |
| $D (13) | CR | GS | - | = | M | ] | м | щ |
| $Е (14) | SO | RS | . | > | N | A | н | ч |
| $F (15) | SI | US | / | ? | 0 | _ | о | DEL |

2. Число клавиш. Наличие 64 или, соответственно, 63 клавиш дает возможность генерировать все 128 кодов 7-битовой кодовой таблицы (см. табл. 2.1). Кроме того, добавлено шесть новых клавиш, управляющих перемещением курсора:

*	СТРЕЛКА ВЛЕВО (←). Эта клавиша генерирует код $88.
Используется для перемещения курсора на одну позицию влево.

- СТРЕЛКА ВПРАВО (→). Генерирует код $95. Используется для перемещения курсора на одну позицию вправо.

- СТРЕЛКА ВВЕРХ (↑). При ее нажатии генерируется код $8В. Обеспечивает перемещение курсора на одну строку вверх.

2	17

Таблица 2.2

Восьмибитовая кодовая таблица

|  | $00 0 | $10 16 | $20 32 | $30 48 | $40 64 | $50 80 | $60 96 | $70 112 | $80 128 | $90 144 | $A0 160 | $B0 176 | $C0 192 | $D0 208 | $E0 224 | $F0 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $0 ( 0) | … | … | … | … | i | P | ю | п | NUL | DLE | … | 0 | a | P | Ю | п |
| $1 ( 1) | … | … | … | … | а | q | a | я | SOH | DC1 | ! | 1 | A | 0 | A | я |
| $2 ( 2) | … | … | … | … | b | г | 6 | р | STX | DC2 | ii | 2 | в | R | Б | р |
| $3 ( 3) | … | … | … | … | с | s | ц | с | ЕТХ | DC3 | # | 3 | с | s | Ц | с |
| $4 ( 4) | … | … | … | … | d | t | A | Т | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | Д | Т |
| $5 ( 5) | … | … | … | … | е | u | e | У | ENQ | NAK | % | 5 | E | и | E | У |
| $6 ( 6) | … | … | … | … | f | V | Ф | ж | АСК | SYN | & | 6 | F | V | Ф | ж |
| $7 ( 7) | … | … | … | … | g | w | г | в | BEL | ETB | i | 7 | G | W | Г | в |
| $8 ( 8) | … | … | … | … | h | X | X | ь | BS | CAN | ( | 8 | H | X | X | ь |
| $9 ( 9) | … | … | … | … | i | У | и | ъ | НТ | EM | ) | 9 | I | Y | И | ъ |
| $А (10) | … | … | … | … | J | z | и | 3 | LF | SUB | * | : | J | 2 | й | 3 |
| $В (11) | … | … | … | … | к | { | К | ш | VT | ESC | + | ; | К | [ | к | Ш |
| $С (12) | … | … | … | … | l |  | А | э | FF | FS | , | < | L | \ | л | э |
| $D (13) | … | … | … | … | m | > | М | щ | CR | GS | - | = | M | ] | М | Щ |
| $Е (14) | … | … | … | … | n | - | н | ч | SO | RS |  | > | N | ^ | Н | ч |
| $F (15) | … | … | … | … | 0 | … | 0 |  | SI | us | / | ? | 0 |  | 0 | DEL |

Примечание.  Коды,   обозначенные тремя точками  (...),   клавиатурой не

генерируются.

Таблица 2.3

|  |  | Управляющие коды |
| --- | --- | --- |
| Код | Обозначение | Назначение |
| 1 | 2 | 3 |

| $80 | NUL | NULL (Blank) | пустой символ |
| --- | --- | --- | --- |
| $81 | SOH | Start Of Header | начало заголовка |
| $82 | STX | Start Of Text | начало текста |
| $83 | ЕТХ | End Of Text | конец текста |
| $84 | EOT | End Of Transmition | конец передачи |
| $85 | ENQ | ENQuiry | запрос |
| $86 | АСК | ACKnowledge | подтверждение |
| $87 | BEL | BELl | звуковой сигнал |
| $88 | BS | Back Space | возврат на одну позицию |

18

Таблица 2.3 (продолжение)

| 1 |  | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $89 | НТ | - Horizontal Tab | горизонтальная табуляция |  |
| $8А | LF | - Line Feed | новая строка |  |
| $8В | VT | - Vertical Tab | вертикальная табуляция |  |
| $8С | FF | - Form Feed | новая страница |  |
| $8D | CR | - Carriage Return | возврат каретки |  |
| $8Е | SO | - Shift Out | нижний регистр |  |
| $8F | SI | - Shift In | верхний регистр |  |
| $90 | DLE | - Data Link Escape | освобождение строки для обмена |  |
| $91 | DC1 | - Device Control 1 | первый код управления устройством |  |
| $92 | DC2 | - Device Control 2 | второй код управления устройством |  |
| $93 | DC3 | - Device Control 3 | третий код управления устройством |  |
| $94 | DC4 | - Device Control 4 | четвертый код управления устройством |  |
| $95 | NAK | - Negative AcKnowledge | отрицательное подтверждение |  |
| $96 | SYN | - SYNchronisation | синхронизация |  |
| $97 | ETB | • End of Text Block | конец текстового блока |  |
| $98 | CAN | - CANcel | отмена |  |
| $99 | EM | ■ End of Medium | конец носителя |  |
| $9А | SUB | - Substitute | замещение |  |
| $9В | ESC | - ESCape | освобождение (переход) |  |
| $9С | FS | - File Separator | разделитель файлов |  |
| $9D | GS | • Group Separator | разделитель групп |  |
| $9Е | RS | - Record Separator | разделитель записей |  |
| $9F | US | - Unit Separator | разделитель томов (элементов) |  |
| $FF | DEL | - DELete | удаление |  |

- СТРЕЛКА ВНИЗ (↓). При ее нажатии генерируется код $8А. Используется для перемещения курсора вниз.

- Табуляция (TAB). При ее нажатии генерируется код $89. Используется аналогично табулятору в пишущих машинках.

- Удаление (DELETE или DEL). Ее нажатие генерирует код $FF. Используется для удаления последнего введенного символа.

Коды, генерируемые клавишами СТРЕЛКА ВЛЕВО, СТРЕЛКА ВПРАВО и СТРЕЛКА ВНИЗ, воспринимаются резидентным программным обеспечением, а также почти всеми прикладными и системными программами.

Коды, генерируемые клавишами СТРЕЛКА ВВЕРХ, TAB и DEL, резидентным   программным   обеспечением   не   воспринимаются;

19

воспринимаются  они  лишь  некоторыми   прикладными   программами.

- функциональные клавиши F1 и F2. Эти клавиши связаны с цифровыми входами компьютера и их действие не имеет прямого отношения к клавиатуре. Наличие функциональных клавиш значительно облегчает программирование, в частности, уменьшает использование управляющих символов в несвойственных для них функциях (организация переходов к различным сегментам программы и тому подобные), т.е. они могут использоваться исключительно по назначению для управления устройствами ввода-вывода.

- Автоматическое повторение. Оба варианта клавиатуры с автоматическим повторением. Код, который генерируется при нажатии определенной клавиши, вводится многократно при задержке клавиши в нажатом состоянии более 0,5 s. Для программ текстообработки эта функция имеет большое значение.

- Нулирование. Клавиша RESET (или RST) клавиатуры персонального компьютера Правец-8А функционирует только в комбинации с клавишей CONTROL (CTRL).

- Инициализация компьютера или так называемый "теплый" запуск осуществляется одновременным нажатием клавиш CONTROL и RESET.

- Перезапуск компьютера или так называемый "принудительный холодный" запуск, который эквивалентен выключению и повторному	включению	компьютера,	выполняется одновременным нажатием клавиш CONTROL, RESET и Pi.

- Прерывание выполнения любой программы и безусловный переход под управление программой МОНИТОР (так называемый мониторныи режим) осуществляется одновременным нажатием клавиш CONTROL, RESET и F2.

6.	Клавиши для выбора режима работы клавиатуры для

обоих их типов имеют различное действие и обозначены различным способом:

*	для клавиатуры с микрокомпьютерным размещением клавиш
переход от кириллицы к латинице и наоборот, при работе с 7-
битовой кодовой таблицей выполняется нажатием клавиши LOCK.
При работе с 8-битовой кодовой таблицей эта клавиша служит
для перехода из режима строчных в режим заглавных букв, а
переключение между кириллицей и латиницей происходит
посредством нажатия клавиши КИРИЛЛИЦА.

20

* для клавиатуры с размещением клавиш согласно болгарскому стандарту выбор алфавита (кириллица или латиница) и выбор регистра (строчные или заглавные буквы) выполняется соответственно клавишами C/L LOCK и CAPS LOCK . Действие этих клавиш не зависит от выбора кодовой таблицы.

Как уже упоминалось, при нажатии одной и той же клавиши клавиатурой генерируются различные коды в зависимости от используемой кодовой таблицы (см. приложение 8). Код, с которым будут работать, определяется состоянием флага "8-битовый код" (бит b6 по адресу $С060). Этот флаг устанавливается или нулируется младшим битом байта данных при вводе команды записи по адресу $С060. Когда флаг установлен, клавиатура посылает 7-битовый код, причем старший бит считается равным единице.

В режиме MODE0 (7-битовая кодовая таблица) программы воспринимают код, генерируемый клавиатурой, по адресу $С000 (см. рис. 2.1). Младшие семь битов байта, считанного по этому адресу, представляют собой код, генерируемый в результате нажатия последней клавиши. Старший бит этого байта называется бит-СТРОБ. Его значение не зависит от клавиши, которая нажата, он указывает только на то, что в буфере данных клавиатуры имеются данные. Биту-СТРОБ присваивается значение "единица" при нажатии любой клавиши, кроме CONTROL, SHIFT, RESET, F1, F2, CAPS LOCK и C/L LOCK. В этом состоянии он находится до обращения (операция чтение или запись) по адресу $С010. Содержимое по этому адресу представляет собой комбинацию флага и программно управляемого ключа. Старший бит байта, считываемого по адресу $С010, называется флагом НАЖАТАЯ КЛАВИША. Он указывает на то, нажата ли клавиша в данный момент или нет. Этот бит устанавливается в состояние "единица" при нажатии какой-либо клавиши, кроме CONTROL, SHIFT, RESET, F1, F2, CAPS LOCK и C/L LOCK. Программно управляемый ключ, который управляется при обращении по этому же адресу, нулирует строб клавиатуры. Это означает, что каждый раз, когда читается флаг НАЖАТАЯ КЛАВИША, бит-СТРОБ нулируется. Вот почему, если возникает необходимость в их одновременном чтении, первым должен читаться бит-СТРОБ.

21

1	  Флаг   КЛАВИША   НАЖАТА

Рис.  2.1.   Чтение 7-битового кода с клавиатуры

Восприятие символов, генерируемых клавиатурой, в режиме MODE1 (8-битовая кодовая таблица) значительно сложнее. Это объясняется тем, что восьмой бит байта (бит-СТРОБ), который считывается по адресу $С000, не является информационным, т.е. не содержит информацию о коде, генерируемом клавиатурой. Это приводит к необходимости при работе в режиме MODE1 восьмой бит кода, считываемого по адресу $С000, замещать восьмым битом кода, генерируемого клавиатурой. Этот бит поступает в компьютер в виде старшего бита байта, считанного по адресу $С000 (см. рис. 2.2).

Сравните следующие две примерные управляющие программы (т.н. "драйверы") для обработки кодов, поступающих с клавиатуры:

| WAIT | LDA | $COOO | ;;Бит-СТР0Б = 1? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BPL | WAIT | ;Hem. Жди. |
|  | BIT RTS | $C010 | ;Да. Очистка (нулироВание) строба (флаг N микропроиессора указывает на*ата ли все еще клаВиша) |
| WAIT | LDA | $C000 |  |
|  | BPL | WAIT |  |
|  | LDA | $C060 | ;прочитай старший бит кода |
|  | AND | #$80 | ;маскируй недействительные биты |
|  | ORA | $C000 | ;формируй 8-битоВый код |

WAIT  LDA  $CG00 BPL  WAIT BIT  $C010

22

Рис. 2.2. Чтение 8-битового кода с клавиатуры

| BIT | $C010 | ;очистка строба (флаг N микропроцессора указывает наЖата ли Все еще клавиша) |
| --- | --- | --- |
| RTS |  |  |

2.2. Режимы видеоизображения

Основным устройством вывода персонального компьютера Правец-8А является видеомонитор. В основной конфигурации компьютера используется монохромный видеомонитор со входом для комплексного видеосигнала. Возможность подключения в основную конфигурацию компьютера видеомонитора с цветным изображением, а также телевизора с цветным или черно-белым изображением отсутствует. Однако стандартный видеосигнал компьютера содержит все компоненты, необходимые для получения цветного изображения. Для этой цели необходимо к компьютеру подключить дополнительный модуль, посредством которого существующий сигнал разлагается на три составляющих сигнала (R, G и В) для непосредственной их подачи к усилителям,

23

управляющим лучами основных цветов (красный, зеленый и голубой) электронно-лучевой трубки, или перекодировать сигнал по системе PAL или SECAM. Так, например, используя модуль RGB или RGB][, к компьютеру можно подключить RGB-видеомонитор.

Компьютер Правец-8А в минимальной конфигурации (без дополнительной памяти) работает в трех общих для компьютеров семейства Правец режимах изображения:

- Режим- ТЕКСТ40. Изображение - монохромное (видеосигнал не содержит информацию о цветности). На экран выводится текстовая информация в формате 24 строки по 40 символов в каждой.

- Режим ГР40. Изображение - графическое с низкой разрешающей способностью, состоящее из 48 строк по 40 элементов, являющихся разноцветными цветовыми элементами, размеры которых в два раза меньше размера символа в режиме ТЕКСТ40. Цветовая палитра содержит 16 цветов.

- Режим ГР280. Изображение - графическое с высокой разрешающей способностью, состоящее из 192 строк по 280 точек. Количество используемых цветов - 6. Они позиционно зависимы (цвет, в котором задана определенная точка экрана, зависит от ее горизонтальной позиции).

Включение модуля дополнительной памяти расширяет воз-можности видеовыхода, и в основной конфигурации компьютер поддерживает три новых режима изображения: ТЕКСТ80, ГР80 и ГР560. Встроенное программное обеспечение позволяет использование режима ТЕКСТ80, а прикладные программы могут работать и в режимах ГР80 и ГР560, обеспечивающих графическое изображение с удвоенной низкой и удвоенной высокой разрешающей способностью. То, что графические режимы с удвоенной разрешающей способностью не поддерживаются резидентным программным обеспечением, означает, что в нем не предусмотрены ни команды высокого уровня, ни подпрограммы, Задающие цвет и вычерчивающие точку или линию в этих режимах. Однако создание аппаратных средств, обеспечивающих работу в графическом режиме с удвоенной разрешающей способностью, является предпосылкой разработки соответствующих программ.

-	Режим ТЕКСТ80. Изображение монохромное. На экран
выводится текст в формате 24 строки по 80 символов в каждой.

Внимание! Программное обеспечение режима ТЕКСТ80 отличается от программного обеспечения режима ТЕКСТ40. Оно поддерживает два формата: 80x24 и 40x24; переход от одного к дру-, гому осуществляется последовательностями ESC8 и ESC4. Независимо от того, какой формат выбран в данный момент, когда

24

речь идет о режиме ТЕКСТ80, имеется в виду и программное обеспечение, которое его поддерживает.

- Режим ГР80. Изображение - графическое с удвоенной низкой разрешающей способностью, состоящее из 48 строк по 80 цветных элементов. Цветовая палитра включает в себя 16 цветов.

- Режим ГР560. Изображение - графическое с удвоенной высокой разрешающей способностью. При работе с монохромным видеомонитором изображение состоит из 192 строк по 560 точек, а при работе с видеомонитором для цветного изображения - из 192 строк по 140 точек. Количество используемых цветов - 16, причем цвет не зависит от горизонтальной позиции точки на экране.

Графические режимы изображения позволяют работу в так называемых режимах смешанного изображения. Общим для них является то, что если их условно приравнять к текстовым режимам, окажется, что первые 20 строк заняты соответствующим графическим изображением, а последние четыре строки - текстом, формат текста может быть 40 или 80 символов в строке, причем для графических режимов с удвоенной разрешающей способностью, этот формат всегда 80 символов в строке.

Минимальная конфигурация компьютера поддерживает два режима смешанного изображения:

-Режим СМ40/40. Изображение является комбинацией графического с низкой разрешающей способностью и текстового в формате 40 символов в строке.

-	Режим СМ280/40. На экран выводится графическое изо
бражение с высокой разрешающей способностью и текст в фор
мате 40 символов в строке.

В основной конфигурации компьютера возможны еще четыре режима смешанного изображения. Первые два поддерживаются резидентным программным обеспечением.

-Режим СМ40/80. Изображение является комбинацией графического изображения с низкой разрешающей способностью и текстового в формате 80 символов в строке.

- Режим СМ280/80. На экран выводится комбинация графического изображения с высокой разрешающей способностью и текста в формате 80 символов в строке.

- Режим СМ80/80. На экран выводится комбинация графического изображения с удвоенной низкой разрешающей способностью и текста в формате 80 символов в строке.

25

-Режим СМ560/80. Изображение является комбинацией графического изображения с удвоенной высокой разрешающей способностью и текста в формате 80 символов в строке.

Другой характерной особенностью генератора видеоизображения в компьютере Правец-8А является то, что в обоих текстовых режимах ТЕКСТ40 и ТЕКСТ80 и в соответствующих смешанных режимах на экран выводятся два различных набора символов, в зависимости от использования 7- или 8-битовои кодовой таблицы.

2.2.1. Изображение текста

Два текстовых режима ТЕКСТ40 и ТЕКСТ80 поддерживаются различными подпрограммами программы МОНИТОР. Эти режимы отличаются по формату текстового изображения, однако размерность матрицы (число точек по горизонтали и вертикали), в пределах которой изображаются символы, не зависит от режима и от формата изображения. Каждый символ изображается в пределах поля, размерность которого 7 точек по горизонтали и 8 точек по вертикали. За небольшими исключениями, ширина символов 5, а высота - 7 точек, т.е. на экране между двумя соседними символами остается расстояние в две точки, а между соседними строками - одна точка.

Как в Правец-82 и Правец-8М, так и в Правец-8А текстовое изображение всегда монохромное и выводится в трех форматах: НОРМАЛЬНОЕ, ИНВЕРСНОЕ и МИГАЮЩЕЕ ВИДЕО. При работе с языком БЕЙСИК эти форматы устанавливаются командами NORMAL, INVERSE и FLASH. Для установления формата МИГАЮЩЕЕ ВИДЕО в программе МОНИТОР нет команды, а форматы НОРМАЛЬНОЕ и ИНВЕРСНОЕ ВИДЕО устанавливаются командами N и I. В формате НОРМАЛЬНОЕ ВИДЕО символы белые на черном фоне, в ИНВЕРСНОМ ВИДЕО - черные на белом фоне, а в МИГАЮЩЕМ ВИДЕО попеременно высвечиваются белые символы на черном фоне и черные символы на белом фоне.

В обоих текстовых режимах могут использоваться два различных набора символов. Они записаны в знаковом генераторе компьютера, причем выбор производится программно управляемым ключом.

Первый набор символов (см. табл. 2.4) называется стандартным или первичным и не отличается от набора символов персональных компьютеров Правец-82 и Правец-8М. Он обеспечивает совместимость компьютеров этого семейства и используется только при работе с 7-битовой кодовой таблицей (режим MODE0).

Второй набор символов называется альтернативным. Он содержит графические изображения заглавных букв кириллицы и латиницы, цифр от 0 до 9 и специальных символов в формате НОРМАЛЬНОЕ  и  ИНВЕРСНОЕ  ВИДЕО,  а  также  строчных букв

26

кириллицы и латиницы в формате НОРМАЛЬНОЕ ВИДЕО (см. табл. 2.5) и предназначен для работы с 8-битовой кодовой таблицей (режим M0DE1).

Таблица 2.4 Стандартный набор символов

| Значение | Стандартный набор символов |
| --- | --- |
| $00-$lF | Латиница - заглавные буквы в формате ИНВЕРСНОЕ ВИДЕО |
| $20-$3F | Цифры и специальные символы в формате ИНВЕРСНОЕ ВИДЕО |
| $40-$5F | Латиница - заглавные буквы в формате МИГАЮЩЕЕ ВИДЕО |
| $60-$7F | Цифры и специальные символы в формате МИГАЮЩЕЕ ВИДЕО |
| $80-$9F | Кириллица - заглавные буквы в формате ИНВЕРСНОЕ ВИДЕО |
| $A0-$BF | Цифры и специальные символы в формате НОРМАЛЬНОЕ ВИДЕО |
| $C0-$DF | Латиница - заглавные буквы в формате НОРМАЛЬНОЕ ВИДЕО |
| $E0-$FF | Кириллица - заглавные буквы в формате НОРМАЛЬНОЕ ВИДЕО |

Форматы ИНВЕРСНОЕ и МИГАЮЩЕЕ ВИДЕО не всегда могут использоваться из-за расширенного символьного набора.

Таблица 2.5 Альтернативный набор символов

| Значение | Альтернативный набор символов |
| --- | --- |
| $00-$1F | Латиница - заглавные буквы в формате ИНВЕРСНОЕ ВИДЕО |
| $20-$3F | Цифры и специальные символы в формате ИНВЕРСНОЕ ВИДЕО |
| $40-$5F | Латиница - строчные буквы в формате НОРМАЛЬНОЕ ВИДЕО |
| $60-$7F | Кириллица - строчные буквы в формате НОРМАЛЬНОЕ ВИДЕО |
| $80-$9F | Кириллица - заглавные буквы в формате ИНВЕРСНОЕ ВИДЕО |
| $A0-$BF | Цифры и специальные символы в формате НОРМАЛЬНОЕ ВИДЕО |
| $C0-$DF | Латиница - заглавные буквы в формате НОРМАЛЬНОЕ ВИДЕО |
| $E0-$FF | Кириллица - заглавные буквы в фориате НОРМАЛЬНОЕ ВИДЕО |

Визуальное представление о двух символьных наборах и форматах текстового изображения можно получить при выполнении следующих программ.

27

5      Rem Набор символов в Правец-8А

10     Text: Home

20     For I = 0 То 7

30     For J = 0 To 31

40     Poke $400 + $80 * I + J, J + $20 * I

50     Next: Next

60     Setmod 0: Vtab 18: Print "Стандартный набор символов ":
Print: Print "Нажмите произвольную клавишу";:Се1 А$: Print 70     Setmod 1: Vtab 18: Print "Альтернативный набор символов ":
Print:Print "Нажмите произвольную клавишу";: Get A$: Print:

Goto 60

5	Rem Режимы текстового изображения в Правец-8А

10	Text: Home: Normal

- Data "Режим: ТЕКСТ40", "Режим: ТЕКСТ80"

- Data "Режим работы: MODE0"

- Data "Режим работы: MODE1"

- Data " - формат НОРМАЛЬНОЕ ВИДЕО"

- Data " - формат ИНВЕРСНОЕ ВИДЕО"

- Data "-формат МИГАЮЩЕЕ ВИДЕО"

- Data "Стандартный набор символов"

27	Data "Альтернативный набор символов"1
30	For I = 1 То 2: Read A$(l): Next

40     For I = 1 То 2: Read B$(l): Next

50     For I = 1 To 3: Read C$(l): Next

60     For I = 1 To 2: Read D$(l): Next

65     1 = 1: Print Chr$ (17): Rem Режим ТЕКСТ40

70     For J = 1 To 2: For К = 1 To 3: For L = 1 To 2

80     Setmod 0: Normal: Home: Print A$(I);C$(K): Print B$(J): Print D$(L)

90     Vtab 23: Print "Нажмите произвольную клавишу";: Get AA$:

Print: Home 100   If J = 2 Then Setmod 1 110   If К = 2 Then Inverse 120   If К = 3 Then Flash

130   If L = 1 Then Poke $C00E,0: Rem Стандартный набор символов 140   If L = 2 Then Poke $C00F,0: Rem Альтернативный набор

символов 150   Print "$20-$3F:";: For M = $20      To $3F: Print Chr$ (M);: Next:

Print 160    Print "$40-$5F:";: For M = $40      To $5F: Print Chr$ (M);: Next:

Print

170	Print "$60-$7F:";: For M = $60     To $7F: Print Chr$ (M);: Next:

Print

180	Print "$C0-$DF:";: For M = $C0 To $DF: Print Chr$ (M);: Next: Print

190	Print "$E0-$FF:";: For M = $E0 To $FF: Print Chr$ (M);: Next: Print

195	Vtab 23: Get AA$

200	Next: Next: Next

210	I = I + 1: If I > 2 Then Normal: End

220	Pr# 3: Rem Режим ТЕКСТ 80

230	Goto 70

В 8-разрядных персональных компьютерах семейства Правец экранная память является частью памяти компьютера. Это означает, что в памяти зарезервированы определенные области, в которых записывается информация, выводимая на экран. Так, в режиме ТЕКСТ40 возможна организация двух экранов с текстовой информацией. Это так называемые первая и вторая страницы текста. Они расположены по адресам $400-$7FF и $800-$BFF в системной памяти компьютера. Каждой странице отводятся 1024 последовательных адреса, независимо от того, что число изображаемых символов, и, соответственно, необходимых ячеек памяти компьютера, всего 960 (24 строки по 40 символов). Соответствие между адресом, по которому записан определенный символ, и позицией его на экране приведено в табл. 2.6. Обратите внимание на то, что:

- счет строк и столбцов экрана начинается с нуля;

Таблица 2.6

Соответствие между адресом символа в памяти компьютера и его позицией на экране в режиме ТЕКСТ40

| Строка экрана | Первая страница | Вторая страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | $400 - $427 | $800 - $827 |
| 1 | $480 - $4А7 | $880 - $8А7 |
| 2 | $500 - $527 | $900 - $927 |
| 3 | $580 - $5А7 | $980 - $9А7 |
| 4 | $600 - $627 | $А00 - $А27 |
| 5 | $680 - $6А7 | $А80 - $АА7 |
| 6 | $700 - $727 | $В00 - $В27 |
| 7 | $780 - $7А7 | $В80 - $ВА7 |
| 8 | $428 - $44F | $828 - $84F |

29

Таблица 2.6 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9 | $4А8 - $4CF | $8A8 - $8CF |
| 10 | $528 - $54F | $928 - $94F |
| 11 | $5A8 - $5CF | $9A8 - $9CF |
| 12 | $628 - $64F | $A28 - $A4F |
| 13 | $6A8 - $6CF | $AA8 - $ACF |
| 14 | $728 - $74F | $B28 - $B4F |
| 15 | $7A8 - $7CF | $BA8 - $BCF |
| 16 | $450 - $477 | $850 - $877 |
| 17 | $4D0 - $4F7 | $8D0 - $8F7 |
| 18 | $550 - $577 | $950 - $977 |
| 19 | $5D0 - $5F7 | $9D0 - $9F7 |
| 20 | $650 - $677 | $A50 - $A77 |
| 21 | $6D0 - $6F7 | $AD0 - $AF7 |
| 22 | $750 - $777 | $B50 - $B77 |
| 23 | $7D0 - $7F7 | $BD0 - $BF7 |

- в пределах одной строки экрана соседние символы записаны в память по соседним адресам; так, например, если работа выполняется в первой текстовой странице, адрес символа, находящегося в 15 строке, 16 столбец, получается как результат сложения начального адреса этой строки ($7А8) и номера столбца ($10):

$7А8 + $10 = $7В8

В режиме ТЕКСТ80 число символов, выводимых на экран (соответственно и необходимая емкость экранной памяти), в два раза больше - 1920 (24 строки по 80 символов). В этом режиме существует только одна текстовая страница объемом 2 Кбайт, но структура ее значительно сложнее. Она разделена на две равные части, одна из которых расположена в системной, а другая - в дополнительной памяти компьютера, причем обе находятся по одним и тем же адресам: $400-$7FF. Символы, появляющиеся в четных столбцах экрана, записываются в дополнительную, а в нечетных столбцах - в системную память. Переключение между системной и дополнительной памятью при необходимости выполняется программно управляемыми ключами компьютера. Адрес ячейки памяти, в которой записан символ, занимающий определенную позицию на экране, определяется с помощью табл. 2.7:

<адрес> = < начал ьныи_адрес_соответствующей_строки> + + INT (<адрес_столбца> /2)

30

Таблица 2.7

Соответствие между адресом символа в памяти компьютера и его позицией на экране в режиме ТЕКСТ80

| Строка экрона | Адрес символа в системной памяти | Адрос символа в дополнительной памяти |
| --- | --- | --- |
| 0 | $400 - $427 | $400 - $427 |
| 1 | $480 - $4А7 | $480 - $4А7 |
| 2 | $500 - $527 | $500 - $527 |
| 3 | $580 - $5А7 | $580 - $5А7 |
| 4 | $600 - $627 | $600 - $627 |
| 5 | $680 - $6А7 | $680 - $6А7 |
| 6 | $700 - $727 | $700 - $727 |
| 7 | $780 - $7А7 | $780 - $7А7 |
| 8 | $428 - $44F | $428 - $44F |
| 9 | $4А8 - $4CF | $4А8 - $4CF |
| 10 | $528 - $54F | $528 - $54F |
| 11 | $5А8 - $5CF | $5А8 - $5CF |
| 12 | $628 - $64F | $628 - $64F |
| 13 | $6А8 - $6CF | $6А8 - $6CF |
| 14 | $728 - $74F | $728 - $74F |
| 15 | $7A8 - $7CF | $7A8 - $7CF |
| 16 | $450 - $477 | $450 - $477 |
| 17 | $4D0 - $4F7 | $4D0 - $4F7 |
| 18 | $550 - $577 | $550 - $577 |
| 19 | $5D0 - $5F7 | $5D0 - $5F7 |
| 20 | $650 - $677 | $650 - $677 |
| 21 | $6D0 - $6F7 | $6D0 - $6F7 |
| 22 | $750 - $777 | $750 - $777 |
| 23 | $7D0 - $7F7 | $7D0 - $7F7 |

Так, например, адрес, по которому записан символ, находящийся в 13 строке, 48 столбец, определяется следующим образом:

- в дополнительной памяти (столбец четный);

- по адресу $6BD = $6А8 + INT ($30 / 2).

2.2.2. Графическое изображение

Графическое изображение с низкой разрешающей способностью. В режиме ГР40 экран делится на 48 строк.  В каждой

31

строке содержится 40 цветных элементов (прямоугольников) в одном из цветов, указанных в табл. 2.8. Между отдельными элементами отсутствует разделительное поле, что приводит к слиянию соседних элементов одинакового цвета. При работе с монохромным видеомонитором на экране отчетливо различаются только черный и белый цвет, а все остальные образуют области с различной штриховкой.

Таблица 2.8

Цвета в режиме ГР40

| Код | Цвет | Код | Цвет |
| --- | --- | --- | --- |
| $00 | Черный | $08 | Коричневый |
| $01 | Темно-фиолетово-красный | $09 | Оранжевый |
| $02 | Темно-синий | $0А | Серый 2 |
| $03 | Фиолетовый | $0В | Розовый |
| $04 | Темно-зеленый | $0С | Светло-зеленый |
| $05 | Серый 1 | $00 | Желтый |
| $06 | Синий | $0Е | Цвет морской волны |
| $07 | Светло-синий | $0F | Белый |

Цвета, получаемые в любом из графических режимов, аппа-ратно зависимы. Это является следствием использования фазового сдвига для кодирования цветов. Вот почему различные задержки сигналов, содержащих информацию о цветности и проходящих по видеотракту, приводят к изменению одного или другого цвета. Особенно чувствительны оранжевый и розовый цвета. В табл. 2.9 даны реальные цвета, полученные при работе с модулем RGB и видеомонитором "Taxan RGBvision II".

32

Таблица 2.9

. Цвета в режиме ГР40, полученные при работе с модулем RGB[[ и видеомонитором Taxan RGBvision II

| Код | Цвет | Код | Цвет |
| --- | --- | --- | --- |
| $00 | Черный | $08 | Темно-коричневый |
| $01 | Темно-фиолетово-красный | $09 | Кирпично-красный |
| $02 | Темно-синий | $0А | Серый 2 |
| $03 | Темно-фиолетовый | $0В | Светло-фиолетовый |
| $04 | Темно-зеленый | $0C | Светло-зеленый |
| $05 | Серый 1 | $0D | Желтый |
| $06 | Синий | $0Е | Сине-зеленый |
| $07 | Светло-синий | $0F | Белый |

Режимы ГР40 и ТЕКСТ40 используют одну и ту же экранную память, причем в обоих режимах возможна организация двух страниц - первой и второй, которые располагаются по адресам $400-$7FF и $800-$BFF. Различие между двумя режимами в том, что при графическом изображении с низкой разрешающей способностью каждый байт экранной памяти содержит информацию о двух цветных элементах, а не об одном символе. Элементы имеют прямоугольную форму и расположены на экране один под другим, причем общая их площадь равна площади, занимаемой одним символом в режиме ТЕКСТ40 (ширина - 7, высота - 8 точек). Соответствие между адресом ячейки памяти и позицией элементов, чьи цвета определяются ее содержимым, такое же, как и с позицией соответствующего символа в режиме ТЕКСТ40 (см. табл. 2.6). Однако в режиме ГР40 каждая строка текстовой страницы соответствует двум строкам цветных элементов. Каждый элемент, а точнее, его цвет, описывается четырьмя битами, т.е. возможны 16 цветов (см. табл. 2.8). Младшие 4 бита, записанные в ячейке, определяют цвет верхнего, а старшие 4 бита - нижнего элемента пары. Следовательно, в пределах одного столбца экрана цвет элементов, находящихся в четных строках, опреде-ляется младшими четырьмя битами, а находящихся в нечетных строках - старшими четырьмя битами соответствующего байта. Так, например, в первой странице, адрес элемента, находящегося в 15 строке (что соответствует 7 строке в режиме ТЕКСТ40, нижний прямоугольник) в 16 столбце, в памяти получается добавлением к начальному адресу этой строки ($780) номера столбца ($10):

33

$780 + $10 = $790

И, поскольку строка нечетная, цвет упомянутого выше элемента определяется старшими четырьмя битами байта, записанного в этой ячейке. Согласно табл. 2.8, если в ней записано, например, значение $5С, этот элемент будет светло-зеленым.

Графическое изображение с высокой разрешающей способностью. В режиме ГР280 изображение является графическим с высокой разрешающей способностью. Экран содержит 192 строки по 280 точек. Цвета, которые получаются, даны в табл. 2.10. Существенным является то, что цвета позиционно зависимы, т.е. цвет определенной точки зависит от ее позиции на экране. Это дает основание при работе с видеомонитором цветного изображения считать, что разрешающая способность по горизонтали 140, а не 280 точек. Существуют следующие зависимости:

- точки четных столбцов могут светиться фиолетовым или синим цветом;

-точки нечетных столбцов могут светиться зеленым или оранжевым цветом;

-если же две соседние по горизонтали точки светятся одновременно, независимо от их позиции цвет их свечения - белый.

Таблица 2.70

Цвета в машинной графике с высокой разрешающей способностью

| Позиция точки. | Седьмой бит | Седьмой бит установлен |
| --- | --- | --- |
| Состояние соот- ветствующего бита | нулирован (основные Ц8ета) | (дополнительные цвета) |
| Бит равен 0 | Черный 1 | Черный 2 |
| Бит равен 1 и точка находится в: |  |  |
| - четном столбце | Фиолетовый | Синий |
| - нечетном столбце | Зеленый | Оранжевый |
| - двух соседних точках | Белый 1 | Белый 2 |

Программное обеспечение Правец-8А поддерживает две графические страницы. В них записываются данные, выводимые на экран в режиме ГР280. Объем каждой страницы 8 Кбайт, и они располагаются по адресам $2000-$3FFF и $4000-$5FFF. Графические страницы имеют больший объем, чем текстовые, потому что состояние любой точки экрана определяется состоянием определенного бита соответствующей страницы. Каждый

34

байт экранной памяти определяет состояние группы из семи пос-ледовательных точек экрана, т.е. в пределах одной строки экрана соседние группы записаны по соседним адресам в памяти. Если принять, что каждая группа из семи бит занимает ширину одного столбца, экран делится по горизонтали на 40 столбцов, чьи но-мера являются номерами так называемых базовых столбцов. Их позиции совпадают с позициями столбцов в режиме ТЕКСТ40 и ГР40. Состояние всех точек данной строки, принадлежащих определенному базовому столбцу, определяется одним и тем же бай-том. Старший бит байта (бит 7) используется для выбора основных или дополнительных цветов (см. табл. 2.10). Так, каждые семь горизонтально расположенных точек, чье состояние определяется одним бантом экранной памяти, в зависимости от того, установлен или нет старший бит, могут светиться белым, синим и оранжевым или белым, фиолетовым и зеленым. При этом млад-ший бит (бит 0) управляет самой левой точкой, первый бит - соседней точкой справа и т.д. Для управления одной строкой экрана необходимо 40 байт, а для 192 строк - 7680 байт. Как для тексто-вых, так и для графических страниц, часть области, определяемая как экранная память, на экран не выводится. Соответствие между адресом ячейки памяти и позицией семи точек, управляемых ее содержанием, указано в табл. 2.11. Номер строки, записанный в скобках, является так называемым номером базовой строки и отвечает номеру соответствующей строки текстовой страницы. Каждой базовой строке соответствуют 8 строк графической страницы. Если номер графической строки обозна-чить N(i), где i = 0-7, то действительная (реальная) строка графической страницы вычисляется по формуле:

< номер_строки_графической_страницы > = = 8* <номер_базовой_строки> + N(i)

В табл. 2.11 даны адреса, соответствующие графическим строкам N(0). Адреса остальных графических строк N(i), для i = 1, 2,..., 7, получаются из них посредством добавления M(i), где

M(i) = i * $400

Так, например, в первой графической странице, адрес точки 15-ой строки, 16-ого столбца определяется как сумма начального адреса соответствующей базовой строки (1) и смещения, соот-ветствующего номеру базового столбца (3):

$ЗС83 = $2080 + 7 * $400 + 3

Состояние самой точки определяется битом 1 байта, записанного по адресу $ЗС83.

Основываясь на этом, можно определить адрес ячейки па-мяти и номер бита этой ячейки, которые соответствуют точке экрана с заданными горизонтальной (Н) и вертикальной (V) коор-Динатами. Если принять, что координаты точки, находящейся в верхнем левом углу. Н  =  V = 0, то состояние точки с произ-

35

вольными координатами Н и V определяется битом п адреса т, где:

т = $2000* <номер_графической_страницы> +^

+ $80 * lnt((V Mod 64)/8) + $28 * lnt(V/64) +

+ $400 * (V Mod 8) + lnt(M/7) n = H Mod 7

Таблица 2.7 7

Графическое изображение с высокой

разрешающей способностью.

Соответствие между адресами точек

в памяти и их позициями на экране

| Строка экрона (Базовая строка) | Адрес в эк Первая страница | ранной памяти Вторая страница |
| --- | --- | --- |
| 0 (0) | $2000 - $2027 | $4000 - $4027 |
| 8 (1) | $2080 - $20А7 | $4080 - $40А7 |
| 16 (2) | $2100 - $2127 | $4100 - $4127 |
| 24 (3) | $2180 - $21А7 | $4180 - $41А7 |
| 32 (4) | $2200 - $2027 | $4200 - $4227 |
| 40 (5) | $2280 - $22А7 | $4280 - $42А7 |
| 48 (6) | $2300 - $2327 | $4300 - $4327 |
| 56 (7) | $2380 - $23А7 | $4380 - $43А7 |
| 64 (8) | $2028 - $204F | $4028 - $404F |
| 72 (9) | $20А8 - $20CF | $40А8 - $40CF |
| 80 (10) | $2128 - $214F | $4128 - $414F |
| 88 (11) | $21А8 - $21CF | $41А8 - $41CF |
| 96 (12) | $2228 - $224F | $4228 - $424F |
| 104 (13) | $22А8 - $22CF | $42А8 - $42CF |
| 112 (14) | $2328 - $234F | $4328 - $434F |
| 120 (15) | $23A8 - $23CF | $43A8 - $43CF |
| 128 (16) | $2050 - $2077 | $4050 - $4077 |
| 136 (17) | $20D0 - $20F7 | $40D0 - $40F7 |
| 144 (*18) | $2150 - $2177 | $4150 - $4177 |
| 152 (19) | $21D0 - $21F7 | $41D0 - $41F7 |
| 160 (20) | $2250 - $2277 | $4150 - $4177 |
| 168 (21) | $2200 - $22F7 | $42D0 - $42F7 |
| 176 (22) | $2350 - $2377 | $4350 - $4377 |
| 184 (23) | $23D0 - $23F7 | $43D0 - $43F7 |

36

Управление   режимами   изображения.   Получение   графического изображения с удвоенной разрешающей способностью.

Режим изображения для 8-разрядных компьютеров семейства Правец выбирается с помощью встроенных программно управляемых ключей. Необходимость аппаратной и программной совместимости компьютеров этого семейства приводит и к сходству в управлении этими режимами. По своим возможностям изображение на экране Правец-8А в минимальной его конфигурации ничем не отличается и не превосходит своих предшественников. Более широкие возможности нового компьютера проявляются при наличии модуля дополнительной памяти. Увеличение числа режимов изображения привело и к увеличению числа программно управляемых ключей, необходимых для управления ими (см. табл. 2.12).

Таблица 2.12

Ключи управления режимами изображения

| Ключ | Адрос и способ нулирова ния | Адрес и способ - установки | Адрес, по которому ключ считы- вается | Предназначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗАП80 | $сооо Запись | $С001 Запись | $С018 Чтение D7 | ЗАПИСЬ80. Модифицирует действие ключа СТР2. Если ключ ЗАП80 установлен, ключ СТР2 включает дополнительную память, а не вторую страницу экранной памяти |
| 80КОЛ | $С00С Запись | $C00D Запись | $C01F Чтение D7 | 80СТОЛБЦОВ Если ключ ТЕКСТ установлен, режим ТЕКСТ80 разрешен. Если ключ ТЕКСТ нулирован, то в зависимости от состояния других ключей разрешается режим ГР80 или режим ГР560 |
| ACM | $С00Е Запись/ Чтение | $C00F Запись/ Чтение | $С01Е Чтение D7 | АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ НАБОР СИМВОЛОВ. Включает альтернативный набор символов, необхо-димый прн работе с 8-битовой кодовой таблицей |
| ТЕКСТ | $С050 Запись/ Чтение | $С051 Запись/ Чтение | $С01А Чтение D7 | ТЕКСТ. Включает режим ТЕКСТ. Если он нулирован, то компьютер работает в графическом режиме |
| CM | $С052 Запись/ Чтение | $С053 Запись/ Чтение | $С01В Чтение D7 | СМЕШАННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ. Если ключ ТЕКСТ нулирован, то включа ется смешанное изображение |

37

Таблица 2.12 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТР2 | $С054 Запись/ Чтение | $С055 Запись/ Чтение | $С01С Чтение D7 | ВТОРАЯ СТРАНИЦА. Выбирает вторую стреницу экренной памяти. Если ключ ЗАПИСЬ установлен, то его действие модифицируется. В таком случае выбирается экранная память из дополнительной памяти |
| ГР.ВРС | $С056 Запись/ Чтение | $С057 Запись/ Чтение | $C01D Чтение D7 | ГРАФИКА С ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ. Если ключ ТЕКСТ нулиро- ван,то включается режим ГР280 |
| ЦИЗХЗ | $С05Е Запись/ Чтение | $C05F Запись/ Чтение | Не счи- тывается | ЦИФРОВОЙ ВЫХОД 3. С помощью модуля дополнительной памяти подключается к шине FTXT (ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ). Режимы с удвоенной разрешающей способностью разрешены, если ключ ЦИЗХЗ нулирован, а ключ 80КОЛ - установлен |

Следующие несколько примеров иллюстрируют использование программно управляемых ключей.

Пример 1. Установление режима ТЕКСТ40 с выбором первой страницы.

| LDA | $С051 | ;Установление текстового режима |
| --- | --- | --- |
| LDA | $С054 | ; Нулирование ключа СТР2. В*ыбор первой страницы |
| STA | $С00С | ;Установление изображения в формате 40 столбцов |

Пример 2. Установление режима ТЕКСТ80 с выбором первой страницы.

| LDA | $С051 | ;Установление текстового режима |
| --- | --- | --- |
| LDA | $С054 | ;Выбор первой страницы |
| STA | $C00D | ;Установление столбцов изображения в формате 80 |

Пример 3. Установление режима СМ40/80. Выбор первой страницы.

| LDA $С050 | ;Установление графического реЖима |
| --- | --- |
| LDA $С053 | ;Установление смешанного изображения |

38

| LDA $С054 | ;Выбор первой страницы |
| --- | --- |
| LDA $С056 | ;Установление графического изображения с низкой разрешающей способностью |
| LDA $C05F | ;Запрещение графического изображения с удвоенной разрешающей способностью |
| STA $C00D | Установление изображения в формате 80 столбцов |

| LDA $С050 | Установление графического реЖима |
| --- | --- |
| LDA $С052 | ;Выключение реЖима смешанного изображения |
| LDA $С057 | Установление графического реЖима с высокой разрешающей способностью |
| LDA $С05Е | ;Установление графического реЖима с удвоенной разрешающей способностью (ГР560) |
| STA $С001 | Разрешение доступа к дополнительной памяти посредством ключа СТР2 |
| STA $C00D | Установление изображения в формате 80 столбцов |

Перед тем, как привести некоторые конкретные программы, реализующие режимы ГР80 и ГР560, необходимо остановиться на их отличии от стандартных графических режимов. Основным является организация экранной памяти. Она делится на две оди-наковые страницы, расположенные по одним и тем же адресам в системной и дополнительной памяти (см. режим ТЕКСТ80), и вдвое больше по сравнению с соответствующим стандартным режимом (ГР40 или ГР280). Различается также и соответствие между адресами точек в экранной памяти и их позициями на экране. Так, в режиме ГР80 цвет элементов столбцов с четными номерами определяется содержимым той части экранной памяти, которая расположена в дополнительной памяти, а находящихся в нечетных столбцах - экранной памятью, расположенной в системной памяти. Аналогичным образом размещается экранная память в режиме ГР560, только здесь в столбцах группируются по 7 последовательных точек. И в этом режиме четны'е столбцы (точки с О до 6, с 14 до 20, с 28 до 34 и т.д.) определяются содержимым страницы, расположенной в дополнительной памяти, а нечетные (точки с 7 до 13, с 21 до 27, с 35 до 41 и т.д.) - содержимым стра-ницы, расположенной в системной памяти. Эти особенности, в сочетании с используемой системой получения цветного изображения, требуют сложных алгоритмов для определения взаимосвязи между адресами в экранной памяти и координатами точек и их цвета на экране. Полученные программы на БЕЙСИКе медленные и на практике могут использоваться только для демонстра-

39

ций и обучения. Для решения реальных задач необходимо использовать программы на машинном языке.

Следующая программа (пример 5) демонстрирует задание режима ГР80. Обратите внимание на подпрограмму, которая вычерчивает полученные результаты. Она получает координаты элемента Н = 0-78 и V = 0-47 и перед их вычерчиванием обрабатывает их. Для этого режима обработка - стандартная и включает в себя:

1.Для каждого значения координаты по горизонтали (Н) определяется, куда попадает элемент, и, в зависимости от этого, ключом СТР2 выбирается системная или дополнительная память.

- Поскольку для вычерчивания элемента используются команды БЕЙСИКа в режиме ГР40, параметр Н приводится в соответствие с допустимыми значениями в этом режиме (0-39), замещая действительное значение горизонтальной позиции (Н) значением INT (H/2).

- Значение, определяющее цвет элементов, соответствующих дополнительной памяти, получается из значения текущего цвета единичным циклическим сдвигом вправо. В противном случае соседние элементы будут иметь различные цвета. Причина этого эффекта заключается в методе кодирования цветов, подробное изучение которого не является объектом внимания этой книги.

Пример 5. Режим ГР80. Демонстрационная программа.

5     Rem ГР80 демо

7     Goto 100

- Rem Вычерчивание

- If Н / 2 < > Int (Н / 2) Then Poke NPG2, 0: Plot (H / 2), V: Return: Rem Нечетные столбцы в системной памяти

20    Poke PG2, 0: С = Peek (CLR): С1 = С / 2: С1 % - С1: Rem

Включение дополнительной памяти. Определение текущего цвета

30    IfCl -Cl%ThenCl% = C1% + 128: Rem Циклический сдвиг цвета на одно поле вправо

40    Poke CLR, C1 %: Plot (H / 2), V: Poke CLR, С: Rem Вычерчивание элемента из дополнительной памяти цветом, полученным после циклического сдвига, и восстановление цвета

50    Return

- Rem Определение констант

- PI2 - 6.2831852: Rem 2 * PI

110	PG2 = $С055: Rem Вторая страница

120	NPG2 = $С054: Rem Первая страница

130	STR80 = $С001: Rem ЗАП80

140	NMXD = $С052: Rem Нулирование смешанного режима

150	COL80 = $C00D: Rem 80КОЛ

40

160   NAN3 = $C05E: Rem Нулирование ЦИЗХЗ

170   CLR = 48: Rem Цвет в ГР40

- Rem Установление режима

- Gr: Роке STR80,0: Роке NMXD, 0: Роке COL80, 0: Роке NAN3, 0: Роке PG2, 0: Call -1998: Роке NPG2, 0: Call - 1998:.Rem Call-1998 очищает страницу

- Rem Определение координат элемента

- For I = 1 То 15: Color= I: Rem Последовательно задаются все возможные цвета

310   For Н = 0 То 78: Rem Определение горизонтальной

координаты элемента

320   V = 23 - (8 + I) * Sin (PI2 * 79 * H): Rem Определение

вертикальной координаты элемента

330   Gosub 10: Next: Next

340   Goto 340: Rem Для завершения нажмите CONTROL-RESET

В режиме ГР560 возможно использование алгоритмов для определения цвета точек в зависимости от их координат. Два из них приведены в примерах 6 и 7. Первый - с более высоким быстродействием, а второй более удобен для изображения единичных точек. Программа, приведенная в примере 8, значительно быстрее двух предыдущих, потому что цвет точек не вычисляется. Она предназначена для работы с монохромным видеомонитором. Необходимо отметить, что следующие три программы получены путем последовательного развития программы 5. При этом:

1.Все программы используют одни и те же константы. Поэтому программные строки с номерами 99-160 одинаковы для всех четырех программ. В программы для графического изображения с удвоенной высокой разрешающей способностью вводится еще одна константа (строка 180 в программе 6). Строка 7 также является общей для всех программ.

- Программные строки с номерами 9-90 резервируются для подпрограмм. Вполне понятно, что подпрограммы, используемые для графики с удвоенной низкой разрешающей способностью (пример 5) и для графики с удвоенной высокой разрешающей способностью (примеры 6, 7 и 8), различны. Программа для монохромного изображения не определяет цвета точки и поэтому не использует соответствующую подпрограмму (строки 9-20 программы 6).

- Аналогичным образом часть программы, устанавливающая режим изображения (строки 199 и 200), и часть, загружающая машинную программу очистки графических страниц (строки 180 и 190), являются общими для программ графического изображения с удвоенной высокой разрешающей способностью.

- Строки с номерами, превышающими 299, являются специфи-

41

ческими для каждой программы.

Программы 6 и 7 вычерчивают 15 синусоид в режиме ГР560, каждая из которых различается по цвету и амплитуде. Коли чество используемых цветов -16, они эквивалентны цветам в ре жиме ГР40 и задаются теми же кодами (0-15) в строке программы под номером 300. В подпрограмме для преобразования (строки 10-20) код цвета преобразуется из десятичного в шестнадцатерич-ныи и полученные четыре бита присваиваются переменным от А(0) до А(3). Соответствие между цветами в режимах ГР40 и ГР560 таково, что точки, для которых действительны равенства: Н0 MOD 4 = 0, Н0 MOD 4 = 1, Н0 MOD 4 = 2 и Н0 MOD 4 = 3, соответствуют А(1), А(2), А(3) и А(0). И так, если в режиме ГР560 в одной строке выбраны точки с номерами 0 и 3, формируется цвет, соответствующий коду *А(1), *А(2), А(3), А(0) = $3 в режиме ГР40.

Оба алгоритма, а также соответствующие программы, различаются только по методу получения 4-битового кода цвета для режима ГР560 (строки с номерами свыше 300 в соответствующих программах 6 и 7). При первом методе (пример 6) каждая строка экрана делится на 140 позиций, содержащих по 4 точки. Для каждой позиции в зависимости от заданного цвета CLR (что соответствует цвету в режиме ГР40) вычисляются точки А(\), А(2), А(3) и А(0), которые должны светиться для получения желаемого цвета. При втором методе (программа 7) поддерживаются 557 позиций по 4 точки каждая. Для получения желаемого цвета (заданного посредством CLR), необходимо вычислить смещение каждой позиции по отношению к нулевой. Нулевая позиция начинается с точки, определяемой посредством А(1). Так, например, позиция 255 начинается с А(3) и состоит из точек, заданных как А(3), А(0), А(1) и А(2) в перечисленном порядке, поскольку 255 MOD 4 = 3. Следовательно, высвечивание точки в позиции 255 в цвете, определенном кодом $С (1100), сводится-к высвечиванию точек в позициях 255 и 258 ($С = 1100 = А(3), А(2), *А(1), *А(0)).

Пример 6. Режим ГР560. Первый алгоритм для определения цвета.

5     Rem ГР560 демо - V1 7     Goto 100

- Rem Преобразование кода цвета из шестнадцатеричного в десятичный вид

- CLR% = CLR: For I = 0 To 3: A(l) = 1: CLR = CLR% / 2: CLR% = CLR% / 2: If CLR = CLR% Then A(l) = 0

20    Next: Return

- Rem Вычерчивание графического изображения

- M14 =  Int (H) / 14: M14% = М14: Р14% = 14 * (М14 - М14%) +

42

0.5:Poke PG2, 0:lf P14% > 6Then Poke NPG2, 0: P14% = P14% - 7 60    Hplot M14% * 7 + P14%, V: Return 180   HCL = 768: Rem Начало программы очистки графической

страницы 190   Data 169, 32, 76, 234, 243: For I = 0 То 4: Read А: Poke HCL + I, А:

Next

- Rem Установление режима изображения. Очистка графических страниц

- Hgr: Poke STR80, 0: Poke NMXD, 0: Poke COL80, 0: Poke NAN3, 0: Poke PG2, 0: Call HCL

- Rem Определение координат и цвета точек

- For J = 1 То 15: CLR = J: Gosub 10: For H0 = 0 То 556 Step 4: V = 96 - (20 + 5 * J) * Sin (PI2 / 556 * H0)

310   If A(1) Then Н = H0: Gosub 50 320   If A(2) Then Н = H0 + 1: Gosub 50 330   If A(3) Then Н = H0 + 2: Gosub 50 340   If A(0) Then Н = H0 + 3: Gosub 50 350   Next: Next 360   Goto 360

Пример 7. Режим ГР560. Второй алгоритм для определения цвета.

5     Rem ГР560 демо - V2

- Rem Определение координат и цвета точек

- For J = 1 То 15: CLR = J: Gosub 10: For H0 = 0 То 556: V = 96 -(20 + 5 * J) * Sin (PI2 / 556 * H0)

310    P4% = (H0/4-lnt(H0/4))*4 + 0.5

320   If P4% = 0 And A(1) Or P4% = 1 And A(2) Or P4% = 2 And A(3) Or

P4% = 3 And A(0) Then Н = H0: Gosub 50 330   If P4% = 0 And A(2) Or P4% = 1 And A(3) Or P4% = 2 And A(0) Or

P4% = 3 And A(1) Then Н = H0 + 1: Gosub 50 340   If P4% = 0 And A(3) Or P4% = 1 And A(0) Or P4% = 2 And A(1) Or

P4% = 3 And A(2) Then Н = H0 + 2: Gosub 50 350   If P4% = 0 And A(0) Or P4% = 1 And A(1) Or P4% = 2 And A(2) Or

P4% = 3 And A(3) Then Н = H0 + 3: Gosub 50 360   Next: Next 370   Goto 370

Строки с 9 по 20, с 49 по 60, 180, 190, 199 и 200 совпадают с соответствующими строками в программе 6.

43

Пример 8. Режим ГР560. Монохромное изображение.

5     Rem ГР560. Монохромное изображение

- Rem Определение координат точек

- Hcolor= 7: For Н = 0 То 556: V = 96 - 96 * Sin (PI2 / 556 * H): Gosub 50: Next

310   GoTO310

Строки с 49 по 60, 180, 190, 199 и 200 совпадают с соответствующими строками в программе 6.

2.3. Дополнительные устройства ввода-вывода

Встроенные устройства ввода-вывода условно делятся на основные и дополнительные. К основным устройствам ввода-вы-вода относятся клавиатура и видеомонитор, а к дополнительным - электродинамик, устройства ввода цифровой и аналоговой информации и устройства вывода цифровой информации. Для программиста способ работы с дополнительными устройствами ввода-вывода аналогичен работе с программно управляемыми ключами. Это действительно так, поскольку управление ими вы-полняется посредством обращения к определенным.ячейкам памяти компьютера (см. табл. 2.13). Так как некоторые дополнительные устройства управляются триггерами со счетным входом, состояния которых меняются при каждом обращении к ним, рекомендуется обращение осуществлять посредством операции чтения, а не записи> потому что существуют операции записи, при которых компьютер обращается дважды по одному и тому же адресу.

Электродинамик. Встроенный электродинамик управляется программно управляемым ключом по адресу $С030. Каждое обращение по этому адресу приводит к изменению состояния выхода ключа, а, в соответствии с этим, изменяется и сигнал, поступающий к электродинамику. Тона различной частоты и продолжительности получаются посредством использования программных циклов различной продолжительности. Следующая программа генерирует тон с частотой приблизительно 1 KHz.

| РНР SEI | ;Сохраняет содержимое регистра состояния |
| --- | --- |

44

|  | LDY #200 | ;Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| LOOP | LDX #100 | ;Частота 1 kHz (полупериод 100 * 5 = 500ms ) |
| L00P5MS | DEX BNE L00P5MS BIT $C030 DEY BNE LOOP PLP RTS | ;Цикл 5 s ;Восстанавливает содержимое регистра состояния |

Ha самом деле, вследствие потери времени вне цикла LOOP5MS, полупериод равен 510ms, а не 500ms. Более высокая точность получается, если в строку с меткой LOOP поместить инструкцию LDX #88.

Входы цифровых данных. Персональный компьютер Правец-8А имеет три одноразрядных входа цифровых данных, обозначаемых как ЦВХ0, ЦВХ1 и ЦВХ2. Они предназначены для приема сигналов с TTL-уровней.

Внимание! Поступление сигнала, превышающего уровень +5 V, на входы цифровых данных может привести к повреждению компьютера.

Входы цифровых данных подведены к разъему управления играми. К ним чаще всего подключаются кнопки рычагов управления играми, устройств типа "мышь", но возможно также подключение и других электронных устройств. Так, например, в Правец-8А к первым двум входам цифровых данных (ЦВХ0 и ЦВХ1) подведены клавиши клавиатуры F1 и F2 соответственно. Состояние соответствующего цифрового входа (логическая единица или логический ноль) считывается по определенному адресу (см. табл. 2.13) по шине D7. Это означает, что только старший бит байта, считываемого по этому адресу, действителен, а значение всех остальных битов не учитывается.

Выходы цифровых данных. В компьютере Правец-8А имеется четыре одноразрядных цифровых выхода ЦИЗХО, ЦИЗХ1, ЦИЗХ2 и ЦИЗХЗ, которые подведены к разъему для управления играми. Напряжения, снимаемые с них, соответствуют TTL-уровням и мо-гут использоваться для управления различными электронными схемами. Возможность их нагрузки соответствует допустимой на-грузке стандартного TTL LS-выхода. Каждый цифровой выход управляется программно управляемым ключом, расположенным по двум соседним адресам в памяти компьютера (см. табл. 2.13).

45

Любое обращение по младшему адресу нулирует соответствующий цифровой выход, а обращение по старшему адресу устанавливает его. Так, например, инструкция BIT $C058 нулирует цифровой выход ЦИЗХО, а инструкция BIT $C059 устанавливает этот выход.

Стробирующий выход. Стробирующий выход компьютера подсоединен к разъему управления играми. Его можно использовать там, где необходима синхронизация двух или более цифровых выходов компьютера. Нормальным уровнем стро-бирующего выхода является логическая единица. Он принимает значение логического нуля на 0,5jjs при каждом обращении по адресу $С040 (см. табл. 2.13).

Внимание! При операции записи или операции считывания с индексной адресацией по адресу $С040 возможно появление на стробирующем выходе двойного импульса.

Входы аналоговых данных. В Правец-8А имеется четыре входа аналоговых данных АВХО, АВХ1, АВХ2 и АВХЗ, которые подсоединены к разъему управления играми. Они предназначены для измерения сопротивления в диапазоне от 0 до 150 ко. Измеряемое сопротивление Rx включается между потенциометрическим входом и линией +5 V таким образом, что оно становится частью времязадающен цепи, постоянная времени которой измеряется программным путем. Для этой цели предварительно необходимо нулировать времязадающие схемы на четырех потенцио-метрических входах. Это осуществляется при обращении по адресу $С070 (см. табл. 2.13). При этом старший бит байтов, считываемых по адресам, соответствующим аналоговым входам (от $С064 до $С067), устанавливается в единицу и остается в этом состоянии на определенный интервал времени (максимум 3 ms), продолжителность которого пропорциональна значению сопротивления Rx, подключенного к соответствующему аналоговому входу. Если входы открыты (т.е. к ним не подключены сопротивления), соответствующий старший бит остается в состоянии единица неопределенно долго.

46

Таблица 2.13

Адреса управления дополнительными устройствами ввода-вывода

-

Адреса	Функция

| $С030 | Электродинамик |
| --- | --- |
| $С040 | Стробирующий выход |
| $С058 | Цифровой выход 0 выключен |
| $С059 | Цифровой выход 0 включен |
| $С05А | Цифровой выход 1 выключен |
| $С05В | Цифровой выход 1 включен |
| $С05С | Цифровой выход 2 выключен |
| $C05D | Цифровой выход 2 включен |
| $С05Е | Цифровой выход 3 выключен |
| SC05F | Цифровой выход 3 включен |
| $С061 | Цифровой вход 0 |
| SC062 | Цифровой вход 1 |
| $С063 | Цифровой вход 2 |
| $С064 | Аналоговый вход 0 |
| $С065 | Аналоговый вход ' I |
| $С066 | Аналоговый вход 2 |
| $С067 | Аналоговый вход 3 |
| $С070 | Нулирование аналоговых входов |

47

■

Глава 3. Организация памяти

Персональный компьютер Правец-8А построен на базе 8-раз рядного микропроцессора СМ630. Адресная шина этого микропро цессора 16-разрядная, что позволяет адресацию 64 Кбайт па мяти. Сюда входят постоянная и оперативная память компью тера, а также и память, отведенная для устройств ввода-вывода Стремление к увеличению объема оперативной и постоянной па мяти, более совершенным и более функциональным драйверам в сочетании с ограниченным адресным пространством микропро цессора приводит к необходимости использования различными устройствами одних и тех же адресов. Естественно, что обра щение к этим адресам не должно происходить в один и тот же момент времени. Используемый метод страничной организации памяти приводит к разумному сочетанию таких параметров, как быстродействие, простота обслуживания и объем памяти. Благо даря этому методу, в компьютере созданы условия для вклю-чения двух страниц по 64 Кбайт оперативной памяти (системной и дополнительной), 16 Кбайт постоянной памяти и 4 Кбайт памяти для обслуживания устройств ввода-вывода. Более того, в архи тектуру компьютера заложены два различных и независимых друг от друга механизма расширения его памяти, основанные на страничной организации.

3.1. Системная память

Под системной памятью чаще всего подразумевается оперативная память на системной плате. Несмотря на это, в некоторых публикациях термин "системная память" используется в более широком смысле и включает всю память основной конфигурации компьютера. В связи с рассмотрением организации памяти, в книге приняты следующие термины:

- Системная память. Это оперативная память объемом 64 Кбайт, расположенная на системной плате компьютера, т.е. это оперативная память минимальной конфигурации компьютера.

-Дополнительная память. Это оперативная память объемом 64 Кбайт, расположенная на дополнительном модуле расширения памяти, подключенном к разъему ХО.

48

| $FFFF $D000 | Постоянная память |  | Системная оперативная память 16 Кбайт |
| --- | --- | --- | --- |
| $CFFF $cooo |  | Область устройств ввода-вывода |  |
| $BFFF $8000 |  |  |  |
| $7FFF $4000 |  |  | Системная оперативная память 48 Кбайт |
| $3FFF $0000 |  |  |  |

Рис. 3.1. Карта памяти компьютера Правец-8А

В частности, модуль МЕГАРАМ объемом до 1 Мбайт имеет страничную организацию (16 страниц по 64 Кбайт). Когда модуль МЕГАРАМ включен в компьютер, под дополнительной памятью подразумевается память той страницы в 64 Кбайт, которая используется схемами генерирования изображения при работе в

49

режимах с удвоенной разрешающей способностью ТЕКСТ80, ГР80 ГР560. Почти всегда ею является первая страница модуля объемом 64 Кбайт (страница номер 0). Другими словами, под до полнительной памятью чаще всего подразумевается минималь ная дополнительная оперативная память, необходимая для ре ализации полных возможностей компьютера Правец-8А.

Область системной или дополнительной оперативной памяти, занимающей адресное пространство $D000-$FFFF, имеет специфи ческую организацию. Это адресное пространство занято посто янной памятью, поэтому эта область не может использоваться программами, написанными на языке БЕЙСИК.

-Общая память. Этим термином обозначается общая опера тивная память компьютера.

-Память. Этот термин объединяет различные типы памяти расположенные на системной плате (оперативная и постоянная память и адресная область, предназначенная для использования устройствами ввода-вывода).

На рис. 3.1 дана карта памяти компьютера Правец-8А. В прин ципе она не различается от карты памяти компьютера Правец-8М и эквивалентна карте памяти компьютера Правец-82 с включен ным модулем 16К DRAM. Это вполне естественно, поскольку именно одинаковая организация памяти трех видов компьютеров является одним из основных факторов их совместимости Единственным различием, на котором мы остановимся позже является организация постоянной памяти. Именно оно связано с расширением области, занимаемой программой МОНИТОР и интер претатором языка БЕЙСИК.

3.2. Организация области $D000-$FFFF

Как это видно из рис. 3.1, адресное пространство в области $D000-$FFFF (12 Кбайт) используется как постоянной, так и оперативной памятью. По этим адресам в постоянной памяти расположены программа МОНИТОР и интерпретатор БЕЙСИКа. По тем же адресам находятся и 16 Кбайт оперативной памяти, чья организация соответствует организации памяти модуля 16К DRAM (рис. 3.2) и, подобно ей, используется операционными системами USCD, СР/М и ПроДОС, некоторыми языками высокого уровня и некоторыми прикладными программами. С точки зрения технического решения, это классический пример страничной организации. По одним и тем же адресам ($D000-$FFFF) расположены и оперативная, и постоянная память, причем часть адресного пространства оперативной памяти повторяет адресную область $D000-$DFFF. Поскольку в определенный момент времени возможен доступ только к постоянной или только к оперативной па-

50

мяти, понятно, что в компьютере должны существовать аппарат: ные средства, которые управляют этим доступом. Такими средствами являются программно управляемые ключи и связанные с ними адреса, приведенные в табл. 3.1. Управление ими выполняется одной или двумя последовательными операциями чтения по соответствующему адресу, в результате чего возможно:

-разрешить доступ к постоянной или оперативной памяти в области $D000-$FFFF;

-разрешить или запретить запись в оперативную память в область $D000-$FFFF;

- выбрать первую или вторую страницу оперативной памяти из области $D000-$DFFF.

| $FFFF $E000 | Постоянная память |  | Оперативная память 8 Кбайт |
| --- | --- | --- | --- |
| $DFFF $D000 |  | Оперативная память первая страница 4 Кбайт | Оперативная память вторая страница 4 Кбайт |

Рис. 3.2. Карта памяти 6 области $D000-$FFFF

Из таблицы 3.1 видно, что действие некоторых программно управляемых ключей дублируется. Причиной этого является то. что каждая из перечисленных функций управляется только одним адресным битом. Так, например, самый младший бит адресной шины -АО разрешает (АО = 1) или запрещает (АО = 0) запись в оперативную память, а бит A3 выбирает первую (A3 = 1) или вторую (A3 = 0) страницу объемом 4 Кбайт. Вот почему предусмотрена возможность считывания состояния программно управляемых ключей. Считанное по адресу $С011 значение по шине D7 указывает, какая из двух страниц по 4 Кбайт выбрана, а по адресу $С012 по той же шине -какая память (оперативная или постоянная) выбрана в области $D000-$FFFF. Единственным способом определения разрешена или нет запись в оперативную память является попытка записи в соответствующую область.

Таблица 3.1

Управление памятью в области $D000-$FFFF

| Адрес $С080 ($С084) | Имя | Функция Операция чтения по этому адресу разрешает чтение из оперативной памяти и запрещает запись в нее. Выбрана вторая страница объемом 4 Кбайт по адресам $D000-$DFFF |
| --- | --- | --- |
| $С081 ($С085) |  | Две последовательные операции чтения по этому адресу разрешают чтение из постоянной и запись в оперативную память. Выбрана вторая страница объемом 4 Кбайт по адресам $D000-$DFFF |
| $С082 ($С086) $С083 ($С087) |  | Операция чтения по этому адресу разрешает чтение из постоянной и запрещает запись в оперативную память. Выбрана вторая страница объемом 4 Кбайт по адресам $D000-$DFFF Две последовательные операции чтения по этому адресу разрешают чтение и запись в оперативную память. Выбрана вторая страница объемом 4 Кбайт по адресам $D000-$DFFF |
| $С088 ($С08С) $С089 ($C08D) |  | Операция чтения по этому адресу разрешает чтение из оперативной памяти и запрещает запись в нее. Выбрана первая страница объемом 4 Кбайт по адресам $D000-$DFFF Две последовательные операции чтения по этому адресу разрешают чтение из постоянной и запись в оперативную память. Выбрана первая страница объемом 4 Кбайт по адресам $D000-$DFFF |
| $С08А ($С08Е) |  | Операция чтения по этому адресу разрешает чтение из постоянной и запрещает запись в оперативную память. Выбрана первая страница объемом 4 Кбайт по адресам $D000-$DFFF. |
| $С08В ($C08F) |  | Две последовательные операции чтения по этому адресу разрешают чтение и запись в оперативную память. Выбрана первая страница объемом 4 Кбайт по адресам $D000-$DFFF |
| SC011 | ЧБАНКА2 | Старший бит (D7) байта, считанного по этому адресу, указывает разрешена ли первая (D7 = 0) или вторая (D7 = 1) страницы оперативной памяти по адресам $D000-$DFFF |
| $С012 | ЧРАМ | Старший бит (D7) байта, считанного по этому адресу, указывает разрешено ли чтение из постоянной (D7 = 0) или из оперативной (D7 = 1) памяти |

52

При "холодном" или "теплом" запуске компьютера пpoграммно управляемые ключи устанавливаются таким образом, что разрешается чтение из постоянной и запись в оперативную память, а также доступ ко второй странице объемом 4 Кбайт. Обратите внимание на то, что в отличие от компьютеров Правец-82 и Пра-вец-8М, в компьютере Правец-8А при "теплом" запуске программно управляемые ключи всегда устанавливаются в одно и то же состояние. Именно поэтому в Правец-8А RESET-вектор нельзя использовать для передачи управления программе, находящейся в области $D000-$FFFF.

3.3. Область устройств ввода-вывода

Персональный компьютер Правец-8А воспринимает все устройства ввода-вывода как ячейки памяти с определенными адресами. Вот почему в его адресном пространстве выделена специальная область для устройств ввода-вывода (см. рис. 3.1). Она называется областью устройств ввода-вывода и ей отведены адреса $C000-$CFFF. В свою очередь, эта область разбита на подобласти (см. рис. 3.3). Организация ее следующая.

- Встроенные устройства ввода-вывода занимают область $C000-$C08F.

- Для каждого из семи разъемов для подключения дополнительных модулей (Х1-Х7) выделено по две подобласти. Первая -объемом в 16 Кбайт, расположена по адресам $C0n0-$C0nF (n -номер разъема плюс 8) и предназначена для использования регистрами управления соответствующих модулей. Вторая -объемом в 256 байт, расположена по адресам $Cn00-$CnFF (n -номер разъема). Обычно по каждому из этих адресов находится небольшая по объему постоянная память, в которой записан драйвер соответствующего интеллигентного контроллера.

- Самая большая область (2 Кбайт) по адресам $C800-$CFFF может использоваться всеми дополнительными модулями. Обычно эти адреса отводятся для постоянной памяти, содержащей более объемные драйверные программы, но возможно также, чтобы там находилась статическая оперативная память, в которую загружаются различные драйверы в зависимости от конкретного приложения модуля.

Существенной особенностью компьютера Правец-8А является то, что его постоянная память занимает 16 Кбайт и расположена в области $C000-$FFFF. На практике ее объем на 256 байт меньше, поскольку область $C000-$C0FF выделена для встроенных устройств ввода-вывода. Из рис. 3.3 видно, что часть постоянной памяти дублирует и область $C100-$CFFF, предназначенную для использования внешними устройствами звода-вывода. В этой об-

53

ласти записаны драйверы управления изображением в режиме ТЕКСТ80, часть дополнительных команд программы МОНИТОР и интерпретатора языка БЕЙСИК. Доступ к этой области, соответственно и к программам, записанным там, разрешается программно управляемыми ключами, описанными в табл. 3.2.

| Состояние ключей | ПСХРОМ бкл | ПСХРОМ быкл ПСЗРОМ бкл |  | ПСХРОМ быкл ПСЗРОМ быкл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $CFFF | Расширение постоянной памяти интерфейсными модулями | Встроенная постоянная 1 память и расширение постоянной памяти интерфейсными модулями |  | Встроенная постоянная память |
| $С800 |  |  |  |  |
| $C7FF $С700 | Постоянная память контроллера, подсоединенного к разъему Х7 |  |  |
| $C6FF $С600 | Постоянная память контроллера, подсоединенного к разъему Х6 |  |  |
| $C5FF $С500 | Постоянная память контроллера, подсоединенного к разъему Х5 |  |  |
| $C4FF $С^00 | Постоянная память контроллера, подсоединенного к разъему Х4 |  |  |
| $C3FF $С300 | Постоянная память контрол-лера-разъем ХЗ | Встроенная постоянная память |  |  |
| $C2FF $С200 | Постоянная память контроллера, подсоединенного к разъему Х2 |  |  |
| $C1FF $С100 | Постоянная память контроллера, подсоединенного к разьему Х1 |  |  |
| SCOFF $С000 | Встроенные устройства ввода-вывода, программно управляемые ключи и регистры Внешних устройств ввода-вывода |

Рис.   3.3.   Область  устройств ввода-вывода

54

Таблица 3.2

Управление постоянной памятью компьютера, расположенной в области устройств ввода-вывода

| Адрес | Имя | Функция |
| --- | --- | --- |
| $С006 | ПСХРОМ ВКЛ | Операция записи по этому адресу разрешает доступ к постоянной памяти в области $C100-$C7FF, расположенной на дополнительных модулях |
| $С007 | ПСХРОМ ВЫКЛ | Операция записи по этому адресу разрешает доступ к постоянной памяти компьютера в области $C100-$CFFF. По этим адресам, кроме драйвера управления изображением в режиме ТЕКСТ80, записаны и новые функции программы МОНИТОР и интерпретатора языка БЕЙСИК |
| $С00А | ПС3РОМ ВЫКЛ | Операция записи по этому адресу разрешает доступ к встроенной в компьютер постоянной памяти, расположенной в областях $C300-$C3FF и $C800-$CFFF. По этим адресам записан драйвер управления изображением в режиме ТЕКСТ80. Если к дополнительному разъему ХО подключен модуль расширения памяти, ключ ПСЗРОМ при "холодном" запуске выключается |
| $С00В | ПСЗРОМ ВКЛ | Операция записи по этому адресу разрешает доступ к постоянной памяти модуля, подключенного к разъему ХЗ (адреса $C300-$C3FF) |
| $С015 | ЧТЕНИЕ КЛЮЧ ПСХРОМ | Старший бит (D7) байта, считываемого по этому адресу, указывает на состояние ключа ПСХРОМ |
| $С017 | ЧТЕНИЕ КЛЮЧ ПСЗРОМ | Старший бит (D7) байта, считываемого по этому адресу, указывает на состояние ключа ПСЗРОМ |

3.4. Дополнительная память

Расширение памяти компьютера Правец-8А можно осуществить двумя независимыми друг от друга способами. Первый способ применен в компьютере Правец-82 и основан на использовании сигнала *INH, выведенного на 32-й контакт каждого из разъемов Х1-Х7. Генерирование этого сигнала запрещает доступ к постоянной и оперативной памяти компьютера в адресной области $D000-$FFFF. Это дает возможность конструировать модули расширения памяти типа модулей 16К DRAM и 128К RAM, используемых в компьютерах Правец-82,   для  которых дополнительная  память

55

состоит из одной или нескольких страниц и имеет организацию, изображенную на рис. 3.2 (по 16 Кбайт).

| $FFFF $Е000 $DFFF $D000 | Постоянная память |  | Кбайт | Системная оперативная память 8 + 4 Кбайт | 4 Кбайт | Дополнительная оперативная память 8 + 4 Кбайт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $CFFF $С000 |  | Область устройств ввода-вывода |  |  |  |  |
| $BFFF $В000 $А000 $9000 $8000 $7000 $6000 $5000 $4000 $3000 $2000 $1000 $0000 |  |  |  | Системная оперативная память |  | Дополнительная оперативная память |

Рис.      3.4.       Карта      памяти      компьютера      Правец-8А      с дополнительной   памятью

56

Второй способ расширения памяти связан с новой архитектурой компьютера Правец-8А и реализуется посредством дополнительных модулей, подключаемых к разъему ХО. Дополнительная память имеет страничную организацию по 64 Кбайт и в пределах одной страницы абсолютно совпадает с организацией системной памяти, включительно и в области $D000-$FFFF (рис. 3.4). Более того, доступ к этой области со стороны дополнительной памяти определяется состоянием программно управляемых ключей, описанных в разделе 3.2, и может быть запрещена сигналом *INH. Механизм доступа к дополнительной памяти полностью основан на использовании программно управляемых ключей (см. табл. 3.3). В зависимости от их предназначения, они условно могут быть разделены на два типа:

- Ключи, управляющие доступом к определенной области: АНС (Альтернативная нулевая страница), ЗАП80, СТР2 и все ключи, управляющие доступом к области $D000-$FFFF, описанные в табл. 3.1.

- Ключи, разрешающие определенный вид доступа, как, например, ключ ЧДП (Чтение из дополнительной памяти) и ключ ЗДП (Запись в дополнительную память). Использование этих ключей и вообще дополнительной памяти компьютера Правец-8А имеет следующие особенности:

-При переключении (переходе) от системной к дополнительной памяти и наоборот состояние ключей, управляющих доступом к области $D000-$FFFF, не изменяется.

-Ключи ЧДП и ЗДП управляют доступом к дополнительной памяти в области $0200-$BFFF.

-Ключи ЗАП80 и СТР2, управляющие доступом к экранной памяти, имеют приоритет перед ключами ЧДП и ЗДП. Это означает, что если ключ ЗАП80 включен, независимо от состояния ключей ЧДП и ЗДП, ключ СТР2 разрешит доступ к той части экранной памяти, которая находится в дополнительной памяти.

- Доступ для чтения и записи к областям $0000-$0lFF и $0000-$FFFF дополнительной памяти разрешается ключом АНС.

57

Таблица 3.3

Адреса, обеспечивающие управление дополнительной памятью

| Адрес | Имя | Функция |
| --- | --- | --- |
| $С000 | ЗАП80 ВЫКЛ | Операция записи по этому адресу выключает ключ ЗАП80 |
| $С001 | ЗАП80 ВКЛ | Операция записи по этому адресу включает ключ ЗАП80 |
| $С002 | ЧСП | ЧТЕНИЕ из СИСТЕМНОЙ ПАМЯТИ. Операция записи по этому адресу разрешает чтение из системной оперативной памяти |
| $С003 | ЧДП | ЧТЕНИЕ из ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ. Операция записи по этому адресу разрешает чтение из дополнительной оперативной памяти |
| $С004 | ЗСП | ЗАПИСЬ в СИСТЕМНУЮ ПАМЯТЬ. Операция записи по этому адресу разрешает запись в системную оперативную память |
| $С005 | ЗДП | ЗАПИСЬ в ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПАМЯТЬ. Операция записи по этому адресу разрешает запись в дополнительную оперативную память |
| $С008 | НС | НУЛЕВАЯ СТРАНИЦА. Операция записи по этому адресу разрешает доступ к нулевой странице и к стеку системной оперативной памяти |
| $С009 | АНС | АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НУЛЕВАЯ СТРАНИЦА. Операция записи по этому адресу разрешает доступ к нулевой странице и к стеку дополнительной оперативной памяти |
| $С013 | ЧТЕНИЕ КЛЮЧ ЧДП | Старший бит (D7) байта, считываемого по этому адресу, указывает на состояние ключа ЧДП |
| $С014 | ЧТЕНИЕ КЛЮЧ ЗДП | Старший бит (D7) байта, считываемого по этому адресу, указывает на состояние ключа ЗДП |
| $С016 | ЧТЕНИЕ КЛЮЧ АНС | Старший бит (D7) байта, считываемого по этому адресу, указывает на состояние ключа АНС |
| $С018 | ЧТЕНИЕ КЛЮЧ ЗАП80 | Старший бит (D7) байта, считываемого по этому адресу, указывает на состояние ключа ЗАП80 |
| $С01С | ЧТЕНИЕ КЛЮЧ СТР2 | Старший бит (D7) байта, считываемого по этому адресу, указывает на состояние ключа СТР2 |
| $C01D | ЧТЕНИЕ КЛЮЧ ГР.ВРС | Старший бит (07) байта, считываемого по этому адресу, указывает на состояние ключа ГР.ВРС |
| $С054 | СТР2 ВЫКЛ | Обращение по этому адресу нулирует ключ СТР2 |
| $С055 | СТР2 ВКЛ | Обращение по этому адресу устанавливает ключ СТР2. Когда ключ ЗАП80 включен, ключ СТР2 выбирает вместо второй страницы системной памяти первую страницу дополнительной памяти |
| $С056 | ГР.ВРС ВЫКЛ | Обращение по этому адресу нулирует ключ ГР.ВРС |
| $С057 | ГР.ВРС ВКЛ | Обращение по этому адресу устанавливает ключ ГР.ВРС |

58